МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ПОЛТАВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Юрия Кондратюка

кафедра компьютерной инженерии

Расчетно - графическая работа по дисциплине «Теория электрических цепей и СИГНАЛОВ»для студентов направления подготовки 6.050903 «Телекоммуникации»

"Расчет ЭК при гармоничном действия символическим методом"

________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет по РГР выполняется в текстовом процессоре MS Office Word или OpenOffice org.Writer и подается на проверку в печатном виде.

Отчет должен состоять из следующих частей:

1. Титульный лист (образец прилагается).

2. Номер варианта и полный текст задачи.

3. Схема ЕК, подлежащего расчета.

4. Результаты выполнения задачи (расчет ЭК символическим методом, векторные диаграммы токов, расчет и векторная диаграмма мощностей).

Элементы, оцениваются:

а) правильность и полнота выполнения задания;

б) наличие текстовых комментариев, относительно применения соответствующих законов ЕК и получения результатов вычислений;

в) соблюдение стандартов изображения элементов схемы ЭК;

г) аккуратность оформления отчета.

Критерії оцінювання:

| № | Обов’язкова наявність елементів, що оцінюються | Кількість балів | Оцінка за чотирибальною шкалою |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а, б, в, г | 10 | 5 |
| 2 | а, б, в | 7 – 9 | 4 |
| 3 | а, в | 3 – 6 | 3 |
| 4 |  | 0 | 2 |

- Срок выполнения и защиты РГР:

- 1. Защита РГР - лабораторное занятие № 15 согласно расписанию занятий.

- 2. Сдача работы на проверку - не позднее, чем за 3 суток до защиты.

Приложения:

А) Образец титульного листа;

Б) Варианты заданий.

Розробив

Старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії

Ю.М. Корж

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ.

1. Изобразить схему электрической цепи в соответствии с заданным вариантом (номер варианта соответствует порядковому номеру фамилии студента в журнале учебной группы).

2. Рассчитать напряжения и токи ЭК в режиме синусоидального тока на частотах f1 и f2, используя приведены в таблице 1 значения элементов схемы. Расчеты провести символическим методом. Нарисовать векторные диаграммы токов в ветвях ЭК.

Для проведения расчетов и построения векторных диаграмм предлагается использовать программу MathCAD.

Напряжение, которое подается на ЭК изменяется по закону: .

3. Рассчитать полную мощность ЭК и коэффициент мощности. Нарисовать треугольник мощностей.

Таблица 1

| f1, кГц | f2, кГц | Z1(R, кОм) | Z2(С, мкФ) | Z3(С, мкФ) | Z4(L, мГн) | Z5(L, мГн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0,1 |

Пример расчета ЭК синусоидального тока методом комплексных амплитуд.

Расчет на частоте f1 = 1 кГц. .

Схема ЭК представлена ​​на рисунке 1. Значения элементов схемы:

L1 = 1 мГн, L2 = 0,1 мГн, С = 10 мкФ, R =1 кОм.

Решения:

Обозначим на схеме направления протекания токов, подлежащих расчету.

Рис. 1

Так, как ЕК лестничного структуры, то искомые опоры будем рассчитывать методом эквивалентных преобразований.

Тогда эквивалентная схема представлена ​​на рисунке 2.

Рис. 2

Эквивалентная схема представлена ​​на рисунке 3.

Рис. 3

Входное сопротивление цепи равна

После подстановки значений эквивалентных сопротивлений получаем:

Проверяем верность расчета z: , , что соответствует качественному анализу схемы с учетом частотной зависимости реактивных сопротивлений элементов.

Для дальнейших расчетов принимаем значения частоты гармонического напряжения f1.

Тогда входной комплексное сопротивление на частоте f1, Ом.

Соответственно комплексная амплитуда тока

, А.

Комплексная амплитуда напряжения на индуктивности L1

, В.

Падение напряжения на элементе емкости

, В.

Тогда

, А.

Комплексная амплитуда токов , А.

Соответственно , В;

, В.

Таким образом рассчитаны токи и напряжения:

, А., В.

, А., В.

, А. , В.

, А. , В.

Векторные диаграммы токов представлены на рисунке 4.

Рис. 4

Комплексная мощность ЕК ВА.

Полная мощность .

Активная мощность , Вт.

Реактивная мощность , ВАР.

Тогда коэффициент мощности .

Векторная диаграмма мощностей представлены на рисунке 5.

Рис. 5

Расчет на частоте f2 = 100 кГц.

(Расчет проводить аналогично как и на частоте f1).

Додаток А. Зразок титульного аркуша.

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

кафедра комп’ютерної інженерії

Розрахунково – графічна робота з дисципліни

«Теорія електричних кіл та сигналів»

«Розрахунок ЕК при гармонійній дії символічним методом»

Виконавець: студент(ка) навч. групи _______________

№ групи

____________________________________

П.І.Б.

Перевірив:   ____________________________________

науковий ступень, вчене звання

____________________________________

оцінка, підпис, прізвище

Додаток Б. Варіанти завдань.