РОЗРАХУНОК ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ

В РОЗГАЛУЖЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ

### 1. КЛАСИЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ

### Класичний метод розрахунку перехідних процесів полягає в тому, що перехідна величина представляється як сума двох доданків: усталеної і вільної:

або

де  та  - складові усталеного режиму,  та  - складові вільного режиму.

Усталені складові можуть бути знайдені традиційними методами розрахунку для електричних кіл в режимі після комутації. Вид усталених складових струму і напруги залежить від форми ЕРС діючих у колі джерел, та від конфігурації кола.

Вільні складові зумовлені різницею запасів енергії на реактивних елементах в режимі до і після комутації. Вільні складові змінюються в часі як експоненціальні згасаючі функції.

Вільний струм схеми n-го порядку має  незалежних складових

Вид вільних складових визначається типом коренів  характеристичного рівняння схеми, а кількість коренів дорівнює порядку рівняння. Кожному кореню відповідає власна функція. Рівняння першого порядку завжди має один дійсний негативний корінь, тому вільний струм має вигляд:

.

Рівняння другого порядку може мати:

а) два дійсних рівних негативних корені , тоді вільний струм визначається рівнянням

,

б) два дійсних нерівних негативних корені , тоді вільний струм визначається рівнянням

в) два комплексних спряжених корені (, ), тоді вільний струм має вигляд загасаючих синусоїдних коливань із кутовою частотою ω і початковою фазою .

Множник відповідає огинаючій коливань

.

Величини , , ,  - постійні інтегрування, значення яких визначаються з початкових умов. Характеристичне рівняння отримують із відповідного диференціального рівняння в якому операції диференціювання замінюють множником , операції інтегрування - множником  і прирівнюють рівняння до нуля.

Наприклад, у рівнянні

похідну замінюємо на , інтеграл  на ,  на  і отриманий вираз прирівнюємо до нуля:

.

Іншим способом характеристичне рівняння можна скласти, якщо знайти характеристичний вхідний опір кола і прирівняти його до нуля. При цьому опір котушок індуктивності записують як , а опір конденсаторів як .

Постійні інтегрування визначаються з початкових умов. У якості незалежних початкових умов приймають величини струмів, що протікають через кожну котушку й напруг на конденсаторах у момент комутації . Ці величини визначають із законів комутації: струми котушок і напруги на конденсаторах є неперервними функціями часу, тобто не змінюються стрибками

, .

### 1.1. Методика розрахунку

Розглянемо приклади розрахунку повних перехідних струмів і напруг для трьох варіантів коренів характеристичного рівняння:

1) корені дійсні однакові;

2) корені дійсні різні;

3) корені комплексні.

Задача 1.1.1. Корені характеристичного рівняння однакові

Для заданої схеми (рис. 21) визначити закон зміни в часі струмів у вітках і напруги на конденсаторі, якщо Е=200В, R1 =30Ом, R2 =10Ом, L=0,1Гн, C=1000мкФ, конденсатор був попередньо заряджений до напруги 100В.

Розрахунок напруги на конденсаторі

Представимо напругу на конденсаторі як суму усталеної і вільної складових

.

Розрахункова схема для визначення усталеної складової напруги представлена на (рис. 22). Після замикання ключа в усталеному режимі струм , струми  та  однакові й напруга на конденсаторі дорівнює напрузі на резисторі R2.

В.

Щоб записати характеристичне рівняння складемо розрахункову схему (рис. 23), знайдемо характеристичний вхідний опір  з боку ключа і прирівняємо його до нуля.

Вільна складова напруги буде мати вигляд

.

Постійні інтегрування  і  знаходимо із початкових умов. Для цього складемо систему рівнянь:

.

Запишемо ці рівняння для початкового моменту часу  і отримаємо систему із двома невідомими  і

де  – величина напруги на конденсаторі в момент комутації.

Відповідно до другого закону комутації, напруга на конденсаторі не може змінюватися стрибком, тобто напруга відразу після комутації дорівнює напрузі до комутації.

.

Оскільки, згідно з умовою здачі, конденсатор був попередньо заряджений, то напруга до комутаціїВ. Для розв’язку системи також необхідно знайти швидкість зміни напруги на конденсаторі в початковий момент часу . ЇЇ можна визначити з виразу для струму через конденсатор . Тоді для заданої схеми

.

Із першого закону Кірхгофа . Оскільки у першій вітці є котушка, то струм  у початковий момент комутації дорівнює струму через котушку до комутації

А.

Струм у другій вітці в початковий момент часу А.

ЗвідсиА.

Швидкість зміни напруги на конденсаторі в початковий момент часу

В/с.

Підставимо в систему рівнянь числові значення

Розв’язавши систему, отримаємо: ,

Вільна складова напруги на конденсаторі

В.

Перехідний струм на конденсаторі знайдемо у вигляді

В.

Розрахунок струмів у вітках

Струм третьої вітки

А.

Струм другої вітки

А.

Струм першої вітки

А.

Задача 1.1.2. Корені характеристичного рівняння різні

Для цієї ж схеми (рис. 21) визначити струми у вітках і напругу на конденсаторі, якщо Е=200В, R1 =30Ом, R2 =10Ом, L=0,1Гн, C=2000мкФ, конденсатор був попередньо заряджений до напруги 100В.

Розрахунок напруги на конденсаторі

В.

Оскільки конфігурація схеми така ж, як і в попередній задачі, то характеристичне рівняння не зміниться. Проте, числові значення коефіцієнтів будуть іншими

.

, .

Вільна складова напруги на конденсаторі буде мати вигляд

Постійні інтегрування визначимо з початкових умов, для чого складемо рівняння

Запишемо ці рівняння для початкового моменту часу

В/с

(значення А було розраховано в попередній задачі)

Підставивши числові значення, отримаємо

Розв’язок системи має вигляд ,, тому вільна складова напруги на конденсаторі

В.

Знайдемо перехідну напругу на конденсаторі

В.

Розрахунок струмів у вітках

Струм третьої вітки =

А.

Струм другої вітки

А.

Струм першої вітки

=А

Задача 1.1.3. Корені характеристичного рівняння комплексні

Для цієї ж схеми (рис. 21) визначити струми у вітках і напруги на конденсаторі, якщо Е=200В, R1 =30Ом, R2 =10Ом, L=0,5Гн, C=1000мкФ, конденсатор був попередньо заряджений до напруги 100В.

Розрахунок напруги на конденсаторі

,

,

Характеристичне рівняння має вигляд (див. задачу 1.2.1.)

.

Підставимо числові значення

,

,

У результаті розв’язку рівняння отримаємо комплексно спряжені корені, виду

.

,.

Вільна складова напруги має вигляд

.

Система рівнянь для визначення постійних  і  має вигляд

.

Запишемо систему для моменту часу t=0.

З попередніх задач

В, 	В.

В/с,

Розв’язавши систему, отримаємо

, .

Таким чином, вільна складова напруги

В,

а перехідна напруга на конденсаторі

В.

Розрахунок струмів у вітках

Струм третьої вітки

=

=

=

=

=A.

Струм другої вітки

А.

Струм першої вітки

А.

### 2. ОПЕРАТОРНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ

Суть операторного методу розрахунку полягає в тому, що функція  (струм  або напруга  дійсної змінної часу , яка називається оригіналом, замінюється відповідною їй функцією  комплексної змінної , яка називається зображенням. Ці функції зв’язані співвідношенням, яке називається прямим перетворенням Лапласа

.

Перетворення Лапласа скорочено записується у вигляді

.

Рівняння для зображень струму й напруги можуть бути отримані за законами Ома й Кірхгофа, записаним для операторних схем заміщення. Операторні опори кіл записуються так само, як і опори цих же кіл у комплексній формі, у яких jω замінено на р. Наприклад, операторний опір кола (рис. 24)

має вигляд .

При складанні операторної схеми всі змінні величини замінюються їх операторними зображеннями [ на ,  на ,  на ]; котушки індуктивності замінюються послідовними схемами, що складаються з операторного опору  і джерела напруги з ЕРС , де  початкове значення струму в індуктивності; конденсатори замінюються послідовними схемами, що складаються з операторного опору  й джерела напруги з ЕРС , де  початкове значення напруги на ємності. ЕРС  має напрямок, що збігається зі струмом , а ЕРС  спрямована проти напруги на ємності.

Наприклад, вітці електричного кола

відповідає операторна схема заміщення

У цій схемі операторні напруги на котушці індуктивності й конденсаторі при ненульових початкових умовах визначаються по формулах:

;

.

Методика розв’язування задач операторним методом зводиться до:

а) складання операторної схеми заміщення,

б) складання рівнянь за законами Кірхгофа (або іншим методом) в операторній формі з урахуванням початкових умов,

в) їх розв’язок відносно зображенні шуканої величини,

г) знаходження оригіналу по знайденому зображенню за допомогою теореми розкладання або таблиць відповідності.

### 2.1. Методика розрахунку

Задача 2.1.1. Корені характеристичного рівняння однакові

Вихідні дані: див. задачу 1.1.1.

1. Операторна схема заміщення для режиму після замикання ключа

2.2. Складання рівнянь.

Вид рівнянь залежить від методу розрахунку кола. До операторної схеми заміщення справедливі ті ж методи розрахунку, що й для кола постійного струму, а саме: метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів та ін.

Розрахунок методом контурних струмів

Задамося по напрямками обходу контурів і складемо для них рівняння по другому закону Кірхгофа

Тут  струм через котушку в початковий момент комутації

А,

В - напруга на конденсаторі в початковий момент комутації.

Розв’язок системи рівнянь

Підставимо числові значення і розв’яжемо систему рівнянь відносно струмів  та  .

Отримаємо:

,

.

Причому .

Струм  збігається зі струмом першої вітки

.

Зображення напруги на конденсаторі

.

Знаходження оригіналів по зображенню

Щоб перейти від зображення  до оригіналу за допомогою таблиці відповідності, виконаємо перетворення

.

Знайдемо в таблиці відповідності, що зображенню виду  відповідає

оригінал , а зображенню  - оригінал .

Таким чином отримаємо оригінал струму третьої вітки

А.

Зображення струму першої вітки

.

Оригінал цього струму знайдемо по таблиці відповідності

А.

Струм другої вітки  знайдемо із першого закону Кірхгофа

=

=А.

Зображення напруги на конденсаторі

.

Відповідно до таблиці відповідності, зображенню виду  відповідає оригінал виду .

Враховуючи раніше отримані вирази знайдемо оригінал напруги на конденсаторі

Задача 2.1.2. Корені характеристичного рівняння різні

Вихідні дані: див. задачу 1.1.1.

1. Операторна схема заміщення (рис. 25)

2. Система рівнянь по методу контурних струмів

Розв’язок системи рівнянь має вигляд

=,

.

Струм  збігається з , а струм  з .

Зображення напруги на конденсаторі

.

Знаходження оригіналів по зображенню

Зображення струму .

Перехід від зображення до оригіналу зробимо за допомогою теореми розкладання, тобто

де , , ,

- корінь рівняння

,

, .

тоді

,

Оригінал струму третьої вітки

А.

Зображення струму A.

Оригінал знайдемо по теоремі розкладання для випадку, коли один з коренів нульовий:

де

,

,

.

При

,

При

При

Оригінал струму першої вітки

А.

Струм  знайдемо із першого закону Кірхгофа

=

=А.

Зображення напруги на конденсаторі

.

Оригінал знайдемо по формулі:

тут

,

,

.

При

, ,

При

, ,

При

, 	.

Оригінал напруги на конденсаторі

=

==В.

Задача3.2. Корені характеристичного рівняння комплексні

Вихідні дані: дивись задачу 2.1.1.

1. Операторна схема заміщення (рис. 26)

2. Система рівнянь по методу контурних струмів

Розв’язок системи рівнянь (див. приклад 2.1.2).

,

.

Струм  збігається з , а струм  з  ,.

Зображення напруги на конденсаторі

.

Зображення струму  має вигляд:

.

По теоремі розкладання

де , , .

Тут  - корінь рівняння ,

.

, .

Оригінал струму третьої вітки

А.

Отриманий результат являє собою суму комплексних спряжених чисел. При сумуванні таких доданків їхні уявні частини взаємно знищуються, а дійсні частини додаються. Тому оригінал шуканої величини є подвоєною дійсною частиною одного з доданків

.

Зображення струму .

Оригінал знайдемо по теоремі розкладання для випадку, коли один з коренів нульовий:

,

де , ,

При

, ,

При ,

=

=,

При ,

=

=,

.

Оригінал струму першої вітки

= = =

= А.

Струм  знайдемо із першого закону Кірхгофа

==А.

Оригінал напруги на конденсаторі можна знайти по будь якій із двох формул: по теоремі розкладання , або за законом Ома .

Очевидно, що друга формула простіша, тому

В.

3. Завдання до розрахункової роботи

Для електричного кола, що відповідає номеру варіанта (див. табл. 1) і рисунку 1-20:

1. Визначити закон зміни в часі струму в одній з віток або напруги на якому-небудь елементі відповідно до завдання. Розрахунок виконати двома методами: класичним і операторним;

2. На підставі отриманого аналітичного виразу побудувати графік зміни шуканої величини у функції часу на інтервалі від  до , де - постійна часу, що відповідає меншому по модулю кореню характеристичного рівняння.

ґ

Таблиця 1

| Варіант | Номер схеми | Е (В) | R1 | R2 | R3 | L (Гн) | C (мкФ) | визначити |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Ом) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 50 | 20 | 15 | 10 | 0,1 | 1500 | i1 |
| 2 | 2 | 110 | 20 | 70 | 45 | 0,105 | 1400 | i2 |
| 3 | 3 | 120 | 75 | 30 | 55 | 0,175 | 1250 | i3 |
| 4 | 4 | 150 | 60 | 55 | 25 | 0,1 | 2500 | uC |
| 5 | 5 | 160 | 40 | 90 | 35 | 0,1 | 1050 | uL |
| 6 | 6 | 170 | 50 | 40 | 25 | 0,12 | 1000 | iC |
| 7 | 7 | 190 | 40 | 50 | 30 | 0,11 | 1050 | i3 |
| 8 | 8 | 205 | 30 | 70 | 40 | 0,2 | 2050 | uC |
| 9 | 9 | 210 | 50 | 25 | 60 | 0,125 | 1200 | i1 |
| 10 | 10 | 215 | 40 | 65 | 30 | 0,115 | 1750 | i2 |
| 11 | 11 | 225 | 45 | 75 | 30 | 0,150 | 1000 | iC |
| 12 | 12 | 230 | 70 | 80 | 40 | 0,1 | 1200 | uL |
| 13 | 13 | 235 | 50 | 35 | 50 | 0,225 | 1500 | i1 |
| 14 | 14 | 245 | 65 | 30 | 70 | 0,12 | 900 | i2 |
| 15 | 15 | 100 | 25 | 35 | 40 | 0,1 | 800 | i3 |
| 16 | 16 | 115 | 50 | 35 | 90 | 0,105 | 500 | uC |
| 17 | 17 | 125 | 40 | 75 | 35 | 0,15 | 800 | iC |
| 18 | 18 | 130 | 75 | 30 | 55 | 0,175 | 1250 | i2 |
| 19 | 19 | 150 | 35 | 40 | 75 | 0,2 | 1000 | i3 |
| 20 | 20 | 160 | 20 | 20 | 30 | 0,1 | 900 | uL |
| 21 | 1 | 170 | 25 | 60 | 20 | 0,15 | 1200 | i2 |
| 22 | 2 | 190 | 50 | 45 | 35 | 0,12 | 1500 | i1 |
| 23 | 3 | 205 | 30 | 75 | 40 | 0,1 | 800 | i2 |
| 24 | 4 | 210 | 55 | 40 | 70 | 0,105 | 1000 | uC |
| 25 | 5 | 215 | 40 | 75 | 50 | 0,2 | 2000 | iC |
| 26 | 6 | 50 | 6 | 12 | 6 | 0,1 | 1500 | i2 |
| 27 | 7 | 110 | 20 | 70 | 45 | 0,105 | 1400 | i3 |
| 28 | 8 | 120 | 75 | 30 | 55 | 0,175 | 1250 | uL |
| 29 | 9 | 150 | 60 | 55 | 25 | 0,1 | 2500 | iC |
| 30 | 10 | 160 | 40 | 90 | 35 | 0,1 | 1050 | i2 |
| 31 | 11 | 170 | 50 | 40 | 25 | 0,12 | 1000 | i3 |
| 32 | 12 | 190 | 40 | 50 | 30 | 0,11 | 1050 | uC |
| 33 | 13 | 205 | 30 | 70 | 40 | 0,2 | 2050 | i1 |
| 34 | 14 | 210 | 50 | 25 | 60 | 0,125 | 1200 | i2 |
| 35 | 15 | 215 | 40 | 65 | 30 | 0,115 | 17500 | i3 |
| 36 | 16 | 225 | 45 | 75 | 30 | 0,150 | 1000 | uC |
| 37 | 17 | 230 | 70 | 80 | 40 | 0,1 | 1200 | i1 |
| 38 | 18 | 235 | 50 | 35 | 50 | 0,225 | 1500 | i2 |
| 39 | 19 | 245 | 65 | 30 | 70 | 0,12 | 900 | i3 |
| 40 | 20 | 100 | 25 | 35 | 40 | 0,1 | 800 | uC |
| 41 | 1 | 115 | 50 | 25 | 90 | 0,105 | 500 | i3 |
| 42 | 2 | 125 | 40 | 75 | 35 | 0,15 | 800 | uC |
| 43 | 3 | 130 | 75 | 30 | 55 | 0,175 | 1250 | i1 |
| 44 | 4 | 150 | 35 | 40 | 75 | 0,2 | 1000 | i2 |
| 45 | 5 | 160 | 20 | 20 | 30 | 0,1 | 900 | i1 |
| 46 | 6 | 170 | 25 | 60 | 20 | 0,15 | 1200 | i1 |
| 47 | 7 | 190 | 50 | 45 | 35 | 0,12 | 1500 | i3 |
| 48 | 8 | 205 | 30 | 75 | 40 | 0,1 | 800 | i2 |
| 49 | 9 | 210 | 55 | 40 | 70 | 0,105 | 1000 | i1 |
| 50 | 10 | 215 | 25 | 75 | 70 | 0,25 | 200 | uC |
| 51 | 1 | 100 | 6 | 12 | 25 | 0,10 | 500 | i3 |
| 52 | 2 | 115 | 20 | 70 | 30 | 0,15 | 800 | i1 |
| 53 | 3 | 125 | 75 | 30 | 40 | 0,12 | 1250 | i2 |
| 54 | 4 | 130 | 60 | 55 | 60 | 0,10 | 1000 | i3 |
| 55 | 5 | 150 | 40 | 90 | 30 | 0,15 | 900 | iC |
| 56 | 6 | 160 | 50 | 40 | 30 | 0,20 | 1200 | i2 |
| 57 | 7 | 170 | 40 | 50 | 40 | 0,10 | 1500 | i3 |
| 58 | 8 | 190 | 30 | 70 | 50 | 0,15 | 800 | uL |
| 59 | 9 | 205 | 50 | 25 | 70 | 0,175 | 1000 | iC |
| 60 | 10 | 100 | 40 | 65 | 40 | 0,1 | 2000 | uC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

### Таблиця відповідності

| № | Зображення | Оригінал | № | Зображення | Оригінал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 9 |  |  |
| 2 |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  |  | 11 |  |  |
| 4 |  | 1- | 12 |  |  |
| 5 |  |  | 13 |  |  |
| 6 |  |  | 14 |  |  |
| 7 |  |  | 15 |  |  |
| 8 |  |  | 16 |  | 2 |

# Text boxes

E

R1

L

С

R2

R3

Рис. 3

E

R1

L

С

Рис. 6

R3

С

E

R1

L

R2

R3

Рис. 4

L

E

R2

С

R1

Рис. 2

R3

E

R1

L

С

Рис. 5

R2

R3

E

R1

L

С

Рис. 1

R2

R2

E

L

С3

Рис. 8

R2

R3

E

R1

L

С

Рис. 9

R3

С

E

R1

L

Рис. 7

R3

R2

L

L

С

Рис. 12

R3

R1

R3

E

С

Рис. 10

R2

L

E

R1

С

Рис. 11

R2

E

R1

L

С

Рис. 15

R3

E

R1

L

Рис. 13

С

R2

E

С

R1

L

Рис. 14

R2

R2

R1

Рис. 18

L

E

R1

R3

R2

Рис. 17

С

L

E

R2

Рис. 16

С

L

R1

E

E

L

С

Рис. 20

R1

R3

R2

E

L

С

Рис. 19

R2

R3

R1

I22

I11

Li1(0)

I3(p)

I2(p)

I1(p)

R2

R1

рL

Рис. 25

Li1(0)

I3(p)

I2(p)

I1(p)

R2

R1

рL

UC(p)

UL(p)

Li(0-)

E2(p)

I2(p)

I1(p)

I(p)

pL

R

E1(p)

i2(t)

i1(t)

i(t)

uC(t)

uL(t)

e2(t)

+  -

C

L

R

e1(t)

Рис. 24

C

L

R

Рис. 23

R2

R1

pL

Рис. 22

i2

i1

R2

R1

Е

Рис. 21

-

+

i3

i2

i1

R2

C

R1

Е

L