Задание № 5

РАСЧЕТ ДВУХОПОРНОЙ БАЛКИ НА ПРОЧНОСТЬ

ПРИ ПЛОСКОМ ИЗГИБЕ

Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов и подобрать прямоугольное сечение стальной балки.

| Вариант | Расстояния (l, м) | q, кН/м | Р, кН | М, кН(м | h / b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | l |  |  |  |  |
| 7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 7,0 | 8 | 10 | 18 | 2:1 |

##### Содержание и порядок расчета

1. Вычертить в масштабе заданную схему балки с указанием размеров и величин нагрузок.

2. Определить опорные реакции и выполнить проверку правильности их определения.

3. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов с обязательным составлением уравнений для QZ,и MZ  для каждого участка.

4. Определить положение наиболее нагруженных сечений балки и отметить их на схеме.

5. Подобрать прямоугольное сечение из условия прочности (((и=160МПа и заданном соотношении размеров сечения: h / b, где h – высота сечения, b – ширина.