Задача 1

В волноводе прямоугольного сечения а = 48 мм, b = 22 мм распространяется основной тип волны. Амплитуда напряженности электрического поля на оси волновода равна E= 60 В/м. Стенки волновода выполнены из меди, удельная проводимость меди = 5,Сим/м. Требуется:                                                         1.Определить частотные границы одноволнового режима.       2.Определить затухание, обусловленное потерями в стенках волновода.

3.Определить отношение максимальных амплитуд продольной составляющей напряженности магнитного поля к поперечной.   4.Определить амплитуду плотности тока смещения.

Задача 2

Резонатор выполнен из отрезка прямоугольного волновода сечением 72 x 54 мм и заполнен немагнитной средой с относительной диэлектрической проницаемостью = 2. Амплитуда напряженности электрического поля E=10В/м. Резонансная частота 5 ГГц. Определить:

1.Длину резонатора для колебания H.                                           2.Длину резонатора для колебания H.

3.Длину резонатора для колебания E.