Рассчитать классическим методом и пострить соответствующие кривые зависимостей uc(t) uL(t) i(t) для цепи, изображенной на рисунке. При U=1 B, C=18 нФ, L=25 мГн. 0<t<1 мс. Начальные условия считать нулевыми.

Вычислить характеристическое сопротивление этого контура р=sqr(L1/C1)

Рассчитать сопротивление резистора R1:

- при котором в данной цепи будет наблюдаться колебательный процесс (R1<2р)

- при котором в данной цепи будет наблюдаться апериодический процесс (R1>2р)