- Нарисовать кривые напряжения на выходе интегрирующей цепи показанной на рисунке ниже, если входное напряжение имеет синусоидальную, прямоугольную и треугольную форму.

- Показать, что при R>>Xc цепь изображенная на рисунке ниже является интегрирующей.

- Рассчитать для нее же частоту входного сигнала f, реактивное сопротивление конденсатора Xc, если период входного напряжения T=500 мкс, С=250 нФ.

- Рассчитать для нее же значение сопротивления R в цепи, начиная с которого данная цепь является интегрирующей.

- Рассчитать комплексную передаточную функцию Н для активной цепи показанной на рисунке ниже