### Задача № 3. Определение грузоподъемности статически определимой конструкции, работающей на растяжение-сжатие

Исходные данные к задаче выбираются по табл. 3 и схемам на рис. 3.

- Нарисуйте схему конструкции в масштабе. На рисунке поставьте размеры конструкции в численном виде.

- Найдите продольные силы в стержнях конструкции, используя метод сечений. Если на расчетной схеме стержень выделен жирной линией, то этот стержень следует считать абсолютно жестким. (Он не деформируется и продольная сила в нем равна нулю).

- Найдите напряжения в стержнях, выразив их через неизвестную нагрузку.

- Из условия прочности наиболее напряженного стержня найдите допускаемое значение нагрузки.

- Найдите перемещение узла С и покажите его на плане перемещений.

### Задача № 4. Расчет статически неопределимого составного стержня, работающего на растяжение-сжатие

Исходные данные к задаче выбираются по табл. 4 и схемам на рис. 4.

- Убедитесь в том, что в процессе деформации от заданной силы F зазор ( будет перекрыт и конструкция превратится в статически неопределимую.

- Найдите продольные силы в каждой части стержня от заданной силы F, раскрыв статическую неопределимость. Для этого выполните следующее:

- запишите уравнения равновесия;

- составьте условия совместности деформаций;

- запишите физические уравнения (закон Гука);

- решите совместно эти уравнения.

- Постройте эпюры распределения продольной силы и напряжений по длине стержня.

- Проверьте прочность стержня. Если условие прочности в какой-то части стержня выполняться не будет, то подберите новое значение нагрузки F, при которой условие прочности на всех участках будет удовлетворяться.

- Найдите температурные напряжения, возникающие при нагревании стержня на (T. Предварительно убедитесь в том, что при нагревании стержня зазор ( будет перекрыт и конструкция превратится в статически неопределимую.

- Найдите продольные силы в каждой части стержня от температурного воздействия, раскрыв статическую неопределимость так же, как в п.2

- Постройте эпюры распределения продольной силы и температурных напряжений по длине стержня.

- Проверьте прочность. Если условие прочности в какой(то части стержня не выполняется, измените (T так, чтобы условие прочности всюду выполнялось.

### Задача № 3. Определение грузоподъемности статически определимой конструкции, работающей на растяжение-сжатие

вариант № 103

А-1

В-0

С-3

### Задача № 4. Расчет статически неопределимого составного стержня, работающего на растяжение-сжатие

Таблица 4

вариант №103

А-1

В-0

С-3

Рис. 4