Только 1 Вариант

АНАЛИЗ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПРИ ГАРМОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

1. Исходные данные

1.1. На рисунке (см. вариант) представлена схема замещения линейной электрической цепи.

1.2. В таблице заданы параметры элементов и воздействующие на цепь идеальные источники э.д.с. и тока.

2. Задание

2.1. При разомкнутом ключе  «К».

2.1.1. Символическим методом рассчитать токи и напряжения ветвей.

2.1.2. Составить балансы активной и реактивной мощности.

2.1.3. На комплексной плоскости построить в масштабе совмещенную векторную диаграмму токов и напряжений.

2.1.4. Определить показание ваттметра активной мощности, пользуясь символическим методом, выражением  и векторной диаграммой п. 2.1.3.

2.1.5. Определить входную и передаточную проводимость по отношению к ветви схемы, выбираемой произвольно.

2.2. При замкнутом ключе «К».

2.2.1. Рассчитать токи и напряжения ветвей методом контурных токов, оперируя комплексными токами и напряжениями.

2.2.2. Построить в масштабе на комплексной плоскости совмещенные векторную диаграмму токов и потенциальную диаграмму.

2.2.3. Определить показание ваттметра активной мощности аналитически и с помощью диаграмм п.2.2.2.

2.2.4. Рассчитать токи и напряжения ветвей, используя в качестве исходного выражения выражение напряжения между узлами.

2.2.5. Составить интегро-дифференциальное уравнение электрического равновесия и записать его в общем виде для наружного контура.

2.3. При замкнутом ключе «К» для ветви, ток которой указан на предоставленной схеме, рассчитать величину тока методом эквивалентного источника.

Таблица. Исходные данные для расчета

| № вар | e | j | C | C1 | C2 | L | L1 | L2 | R | R1 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | А | мкФ | мкФ | мкФ | мГн | мГн | мГн | Ом | Ом | Ом |
| 1 |  |  | 637 | 300 | - | - | - | 15,9 | 2 | 3 | 4 |
| 2 |  |  | 637 | 300 | - | - | - | 15,9 | 2 | 3 | 4 |
| 3 |  |  | 637 | 300 | - | - | - | 15,9 | 2 | 3 | 4 |
| 4 |  |  | 637 | 300 | - | - | - | 15,9 | 2 | 3 | 4 |
| 5 |  |  | 637 | 300 | - | - | - | 15,9 | 2 | 3 | 4 |
| 6 |  |  | - | 400 | 100 | 15,9 | - | 15,9 | 2 | 3 | 4 |
| 7 |  |  | - | 400 | 100 | 15,9 | - | 115 | 10 | 6 | 3 |
| 8 |  |  | - | 400 | 100 | 15,9 | - | 115 | 10 | 6 | 3 |
| 9 |  |  | - | 400 | 100 | 15,9 | - | 115 | 10 | 6 | 3 |
| 10 |  |  | - | 400 | 100 | 15,9 | - | 115 | 10 | 6 | 3 |
| 11 |  |  | 637 | - | - | - | 15,9 | 25,5 | 5 | 10 | 6 |
| 12 |  |  | 637 | - | - | - | 15,9 | 25,5 | 5 | 10 | 6 |
| 13 |  |  | 637 | - | - | - | 15,9 | 25,5 | 5 | 10 | 6 |
| 14 |  |  | 637 | - | - | - | 15,9 | 25,5 | 5 | 10 | 6 |
| 15 |  |  | 637 | - | - | - | 15,9 | 25,5 | 5 | 10 | 6 |
| 16 |  |  | - | 400 | - | 31,8 | - | 25,5 | 10 | 6 | 6 |
| 17 |  |  | - | 400 | - | 31,8 | - | 25,5 | 10 | 6 | 6 |
| 18 |  |  | - | 400 | - | 31,8 | - | 25,5 | 10 | 6 | 6 |
| 19 |  |  | - | 400 | - | 31,8 | - | 25,5 | 10 | 6 | 6 |
| 20 |  |  | - | 400 | - | 31,8 | - | 25,5 | 10 | 6 | 6 |
| 21 |  |  | 400 | - | 796 | - | 95,5 | - | 6 | - | 3 |
| 22 |  |  | 400 | - | 796 | - | 95,5 | - | 6 | - | 3 |
| 23 |  |  | 400 | - | 796 | - | 95,5 | - | 6 | - | 3 |
| 24 |  |  | 400 | - | 796 | - | 95,5 | - | 6 | - | 3 |
| № вар | e | j | C | C1 | C2 | L | L1 | L2 | R | R1 | R2 |
|  | В | А | мкФ | мкФ | мкФ | мГн | мГн | мГн | Ом | Ом | Ом |
| 25 |  |  | 400 | - | 796 | - | 95,5 | - | 6 | - | 3 |
| 26 |  |  | - | 159 | 637 | - | 25,5 | 12,7 | - | 6 | 3 |
| 27 |  |  | - | 159 | 637 | - | 25,5 | 12,7 | - | 6 | 3 |
| 28 |  |  | - | 159 | 637 | - | 25,5 | 12,7 | - | 6 | 3 |
| 29 |  |  | - | 159 | 637 | - | 25,5 | 12,7 | - | 6 | 3 |
| 30 |  |  | - | 159 | 637 | - | 25,5 | 12,7 | - | 6 | 3 |
| 31 |  |  | - | - | 637 | 19,1 | - | 31,9 | - | 10 | 10 |
| 32 |  |  | - | - | 637 | 19,1 | - | 31,9 | - | 10 | 10 |
| 33 |  |  | - | - | 637 | 19,1 | - | 31,9 | - | 10 | 10 |
| 34 |  |  | - | - | 637 | 19,1 | - | 31,9 | - | 10 | 10 |
| 35 |  |  | - | - | 637 | 19,1 | - | 31,9 | - | 10 | 10 |
| 36 |  |  | - | 318 | - | - | - | 25,5 | 4 | 10 | 6 |
| 37 |  |  | - | 318 | - | - | - | 25,5 | 4 | 10 | 6 |
| 38 |  |  | - | 318 | - | - | - | 25,5 | 4 | 10 | 6 |
| 39 |  |  | - | 318 | - | - | - | 25,5 | 4 | 10 | 6 |
| 40 |  |  | - | 318 | - | - | - | 25,5 | 4 | 10 | 6 |
| 41 |  |  | - | 318 | - | 9,55 | - | - | 4 | 10 | 5 |
| 42 |  |  | - | 318 | - | 9,55 | - | - | 4 | 10 | 5 |
| 43 |  |  | - | 318 | - | 9,55 | - | - | 4 | 10 | 5 |
| 44 |  |  | - | 318 | - | 9,55 | - | - | 4 | 10 | 5 |
| 45 |  |  | - | 318 | - | 9,55 | - | - | 4 | 10 | 5 |
| 46 |  |  | - | 637 | - | 12,7 | - | 25,5 | 3 | - | 6 |
| 47 |  |  | - | 637 | - | 12,7 | - | 25,5 | 3 | - | 6 |
| 48 |  |  | - | 637 | - | 12,7 | - | 25,5 | 3 | - | 6 |
| 49 |  |  | - | 637 | - | 12,7 | - | 25,5 | 3 | - | 6 |
| 50 |  |  | - | 637 | - | 12,7 | - | 25,5 | 3 | - | 6 |

Рис. Расчетные схемы по вариантам