Электропечь должна давать количество теплоты 100 кДж за 10 мин.

Какой должна быть длина нихромовой проволоки сечением 5 ·10-7 м2, если печь предназначена для электросети напряжением 36 В.

Удельное сопротивление нихрома 1·10-6 Ом·м