Контрольные работы

Задача 1

Для бруса прямоугольного сечения (рис. 1) определить несущую способность и вычислить перемещение свободного конца бруса. Исходные данные взять из таблицы 3.

П о р я д о к   р а с ч ё т а:

1.  Вычертить схему бруса и его поперечное сечение.

2.  Определить опорную реакцию.

3. Составить для каждого участка бруса аналитическое выражение продольной силы N.

4. Построить эпюру N и выявить опасное сечение в растянутой и сжатой части бруса.

5. Определить из условия прочности на растяжение нагрузку . Принять расчётное сопротивление материала бруса растяжению  коэффициент условий работы

6. Определить из условия прочности на сжатие нагрузку . Принять расчётное сопротивление материала бруса сжатию  коэффициент условий работы

7. Выбрать одно из найденных значений нагрузки  и  в качестве несущей способности бруса.

8. Вычислить перемещение свободного конца бруса. Модуль продольной упругости материала бруса  .

Таблица 3

| Номер строки | Схема бруса рис.1 | , м | b | h | Номер строки | Схема бруса рис.1 | , м | b | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | см |  |  |  | см |
| 1 | 1 | 0,5 | 10 | 15 | 6 | 6 | 0,7 | 14 | 22 |
| 2 | 2 | 0,8 | 12 | 14 | 7 | 7 | 1,2 | 17 | 20 |
| 3 | 3 | 1,0 | 15 | 16 | 8 | 8 | 0,6 | 16 | 18 |
| 4 | 4 | 0,9 | 18 | 14 | 9 | 9 | 0,5 | 22 | 24 |
| 5 | 5 | 0,6 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0,9 | 15 | 22 |
|  | е | д | г | е |  | е | д | г | е |

.

Рис.1

Пример 1. Брус прямоугольного поперечного сечения (), один конец которого жёстко заделан, нагружен равномерно распределённой нагрузкой интенсивностью ,  и силой  (рис. )

Т р е б у е т с я:

- Определить реакцию опоры.

- Построить эпюру продольных сил .

- Определить несущую способность бруса .

- Вычислить перемещение ( свободного конца бруса.

Д а н о:  = 0,5 м;  = 10 см; = 15 см; расчётное сопротивление материала растяжению  МПа, сжатию –  МПа. Коэффициент условий работы . Модуль упругости материала  МПа.

Решение

- Определение реакции жёсткой заделки. Направляем опорную реакцию Н вправо и составляем уравнение равновесия

,   ,   .

- Построение эпюры продольных сил N. Для данной схемы нагружения брус имеет три участка. Проведём произвольные сечения z на каждом участке. Рассматривая отсечённые части в равновесии (рис. 2), запишем аналитические выражения для продольной силы.

I участок, ,

,            ,        .

На этом участке продольная сила изменяется по линейному закону.

при ,   .

при ,    (сила растягивающая).

II участок,      ,

,       .

На втором участке продольная сила постоянна и отрицательна.

III участок,

,           ,       .

На этом участке продольная сила меняется по линейному закону.

при ,    (сила сжимающая),

при ,    (сила растягивающая).

По найденным значениям продольных сил на отдельных участках строим эпюру  (рис. 2 в ).

Положительные значения      продольных сил отложим вверх от базисной линии, отрицательные – вниз.

рис. 2

- Определение несущей способности бруса.

Несущую способность бруса найдём из условия прочности для опасного сечения, т. е. сечения, в котором нормальные напряжения достигают максимального по абсолютной величине значения:

,

где А – площадь поперечного сечения, которая постоянна по всей длине бруса. Поэтому опасное сечение установим по эпюре N: в сжатой части бруса – это любое сечение на втором участке, в растянутой – сечение возле заделки.

Найдём нагрузку из условия прочности на сжатие:

,  откуда

.

Найдём нагрузку из условия прочности на растяжение:

,  откуда

.

Из двух значений  и  в качестве несущей способности бруса выбираем наименьшее, т. е.  	кН/м.

- Вычисление перемещения свободного конца бруса.

Перемещение свободного конца бруса ( найдём как сумму абсолютных деформаций всех участков, для вычисления которых воспользуемся законом Гука:

( ,

где i  – номер участка,  – аналитическое выражение продольной силы на этом участке.

( ;

( ;

( .

Перемещение свободного конца бруса будет равно:

( = (I + (II + (III = ;

( ==0,09 мм.

Свободный конец бруса переместится вправо на 0,09 мм.

Ответ: несущая способность бруса  кН/м; перемещение свободного конца бруса  мм.

Задача 2

Для ступенчатого бруса (рис. 3) при заданных нормативных нагрузках, требуется подобрать  площади поперечных сечений каждой ступени.

Исходные данные взять из таблицы 4.

П о р я д о к   р а с ч ё т а

- Вычислить расчётные значения нагрузок. Принять коэффициенты надёжности по нагрузке:

– постоянной (F) : f = 1,1;

– временной (q) : f = 1,4.

- Вычертить расчётную схему бруса и указать на схеме размеры и нагрузки в числах.

- Определить опорную реакцию.

- Составить для каждого участка бруса аналитическое выражение продольной системы N и построить её эпюру.

- Построить эпюру нормальных напряжений , выразить их через площадь сечения А.  Выявить опасное сечение бруса.

6.	Определить из условия прочности площадь сечения А. Принять расчётное сопротивление материала растяжению и сжатию R = 240 МПа; коэффициент условий работы  = 0,9.

Таблица 4

| Номер строки | Схема бруса рис.3 | , м | , кН/м | , кН | Номер строки | Схема бруса рис.3 | , м | , кН/м | , кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,5 | 24 | 40 | 6 | 6 | 0,9 | 40 | 56 |
| 2 | 2 | 0,6 | 30 | 45 | 7 | 7 | 0,5 | 28 | 48 |
| 3 | 3 | 0,4 | 32 | 60 | 8 | 8 | 0,8 | 42 | 62 |
| 4 | 4 | 0,8 | 50 | 50 | 9 | 9 | 0,4 | 34 | 46 |
| 5 | 5 | 0,7 | 38 | 64 | 0 | 0 | 0,7 | 52 | 42 |
|  | е | д | г | е |  | е | д | г | е |

Рис.3

Пример 2. Ступенчатый брус (рис. 4а) нагружен постоянной силой F и временной равномерно распределённой нагрузкой q.

Т р е б у е т с я:

- Определить расчётные значения нагрузок.

- Определить реакцию опоры.

- Построить эпюру продольных сил.

- Построить эпюру нормальных напряжений.

- Определить площади поперечных сечений каждой ступени.

Д а н о:  = 0,8 м; Нормативные нагрузки и соответствующие коэффициенты надёжности по нагрузке: = 32 кН  и  f = 1,1;  = 18 кН/м  и  f  = 1,4. Расчётное сопротивление материала на растяжение и сжатие  = 240 мПа, коэффициент условий работы  = 0,9.

Решение

- Определение расчётных значений нагрузок.

,

,

- Определение реакции жёсткой заделки.

,              ,

- Построение эпюры продольных сил.

Брус имеет три участка. На каждом из них проводим произвольное сечение  и записываем аналитические выражения силы .

рис. 4

I участок,  ,

.

Сила  постоянна и отрицательна.

II участок, ,

,

при , ,

при , .

Сила  изменяется по линейному закону.

III участок,  ,

,

при , ,

при , .

Сила  изменяется по линейному закону.

По найденным значениям продольных сил строим эпюру  (рис. 4б )

- Построение эпюры нормальных напряжений. Нормальные напряжения в поперечных сечениях определим по формуле  ,

где  – продольная сила в сечении;  – площадь сечения.

I участок,         ,

На этом участке напряжение постоянно и отрицательно.

II участок,       ,

при ,     ;

при ,     .

На этом участке напряжение изменяется по линейному закону.

III участок,        ,

при ,     ;

при ,

По найденным значениям напряжений на определённых участках строим эпюру  (рис.4 в). По эпюре  выявляем опасное сечение, которое находится на границе I и II участков:

.

- Определение площади поперечных сечений бруса. Запишем условие прочности:

,

где  – значение продольной силы, найденное от расчётных нагрузок.

Условие прочности для опасного сечения имеет вид:

отсюда

Ответ:  Площади сечений ступеней бруса на участках равны: , , .

Задача 3

Абсолютно жёсткий брус ВС (рис.5) поддерживается тремя стержнями и загружен постоянной нагрузкой  и временной . Требуется подобрать размеры поперечных сечений стержней, если первый стержень имеет квадратное сечение, второй – трубчатое, третий состоит из двух равнополочных уголков (рис.6). Исходные данные взять из таблицы 5.

Рис.6

П о р я д о к   р а с ч ё т а

1. Вычислить расчётные значения нагрузок. Принять коэффициент надёжности по нагрузке: постоянной  временной

  - Вычертить расчётную схему конструкции и указать на ней размеры и нагрузки в числах.

  - Определить усилия в стержнях.

  - Определить из условия прочности площади поперечных сечений каждого стержня

Таблица 5

| Номер строки | Схема бруса рис | Угол | , м | , м | , кН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 30 | 0,6 | 0,8 | 10 | 36 | 0,6 |
| 2 | 2 | 35 | 0,7 | 0,9 | 50 | 30 | 0,65 |
| 3 | 3 | 40 | 0,8 | 0,6 | 36 | 50 | 0,7 |
| 4 | 4 | 45 | 0,6 | 1,2 | 30 | 40 | 0,75 |
| 5 | 5 | 50 | 0,5 | 0,7 | 20 | 28 | 0,8 |
| 6 | 6 | 55 | 0,4 | 0,8 | 40 | 25 | 0,85 |
| 7 | 7 | 60 | 0,8 | 1,5 | 45 | 34 | 0,5 |
| 8 | 8 | 65 | 0,9 | 0,6 | 56 | 46 | 0,4 |
| 9 | 9 | 70 | 1,0 | 1,3 | 60 | 42 | 0,45 |
| 0 | 0 | 75 | 1,2 | 1,1 | 68 | 32 | 0,35 |
|  | е | а | б | г | д | е | в |

| 1) | 6) |
| --- | --- |
| 2) | 7) |
| 3) | 8) |
| 4) | 9) |
| 5) | 0) |

Рис. 5

Пример 3. Абсолютно жёсткий брус ВС поддерживается тремя стержнями и загружен заданными нормативными нагрузками (рис.7 а)

Т р е б у е т с я:

  - Вычислить расчётные значения нагрузок.

  - Определить усилия в стержнях.

  - Определить из условия прочности площади поперечных сечений, если первый стержень имеет квадратное сечение, второй – трубчатое, третий состоит из двух равнополочных уголков.

Д а н о: = 1,2 м;   = 0,8 м; ;  = 0,6; нормативные нагрузки и соответствующие коэффициенты надёжности по нагрузке: = 42 кН и = 1,2;  = 20 кН/м  и  = 1,3.

Рис.7

Решение

- Вычисление расчётных значений нагрузок.

- Определение усилий в стержнях.

Мысленно рассекаем стержни и заменяем действие отброшенных частей продольными силами . (рис.7 б) Запишем уравнение равновесия и определим усилия в стержнях.

Проверка: ,

Подставим в уравнение найденные значения усилий.

Усилия найдены верно.

- Определение площадей поперечных сечений стержней. Условие прочности при растяжении и сжатии:

Откуда площадь:         .

Первый стержень должен иметь площадь

Площадь квадрата , откуда сторона квадрата: .

Площадь сечения второго стержня

.

Площадь кольца   , откуда наружный диаметр:  тогда  .

Площадь сечения третьего стержня из двух уголков   .

Площадь одного уголка  .

Из сортамента (ГОСТ 8509 - 86) выбираем уголок  с площадью .

Задача 4

Для заданного поперечного сечения (рис. 8),  состоящего из двух частей, требуется найти положение главных центральных осей и значения главных центральных моментов инерции.

Исходные данные взять из таблицы 6.

П о р я д о к   р а с ч ё т а

- Геометрические характеристики для двутавра, швеллера и уголка выписать из таблиц сортамента, для полосы – рассчитать по формулам.

- Вычертить схему сечения в масштабе  (на миллиметровке), на которой указать все оси и все размеры в числах.

- Найти общую площадь сечения.

- Определить положение центра тяжести  сечения.

- Определить осевые и центробежный моменты инерции сечения относительно осей, проходящих через центр тяжести параллельно полкам.

- Определить угол наклона главных осей U и V к центральным осям. Вычертить главные центральные оси на заданном сечении.

- Вычислить моменты инерции относительно главных центральных осей.

- Проверить правильность вычисления моментов инерции.

Таблица 6

| Номер строки | Схема сечения рис. | Швеллер (ГОСТ 8240-89) | Двутавр (ГОСТ 8239-89) | Равнополочный уголок (ГОСТ 8509-86) | Полоса, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 14 | 12 |  |  |
| 2 | 2 | 16 | 14 |  |  |
| 3 | 3 | 18 | 16 |  |  |
| 4 | 4 | 20 | 18 |  |  |
| 5 | 5 | 22 | 20 |  |  |
| 6 | 6 | 24 | 22 |  |  |
| 7 | 7 | 27 | 24 |  |  |
| 8 | 8 | 30 | 27 |  |  |
| 9 | 9 | 33 | 30 |  |  |
| 0 | 10 | 36 | 33 |  |  |
|  | д | е | е | г | д |

| 1) | 6) |
| --- | --- |
| 2) | 7) |
| 3) | 8) |
| 4) | 9) |
| 5) | 10) |

рис. 8

Пример 4. Поперечное сечение бруса состоит из швеллера № 20 и равнополочного уголка  (рис. 9)

Т р е б у е т с я: определить положение главных центральных осей и вычислить главные моменты инерции.

Д а н о: из таблицы сортамента находим:

- Для швеллера N 20: А1 = 23,4  см 2, = 1520  см 4, = 113  см 4, = 0,  координата центра тяжести = 2,07  см;

- Для уголка  125х125х12: А2 = 28,9  см 4,  =  = 422  см 4,   = 248  см 4,   координата центра тяжести = 3,53  см.

Решение

- Найдем положение центра тяжести сечения. В качестве вспомогательных осей выбираем оси  швеллера. Относительно этих осей статические моменты швеллера равны нулю. Статические моменты сечения относительно осей  и  соответственно равны

Площадь составного сечения:    .

Координаты центра тяжести составного сечения относительно осей   и :

Строим точку С с координатами хс=3,09 см и ус=3,57 см.

Центр тяжести С должен лежать на прямой С1С2, что необходимо проверить на рисунке. Через центр тяжести С проводим центральные оси  и  параллельные центральным осям швеллера и уголка. Находим расстояния между центральными осями ,  и собственными осями швеллера х1, у1 и уголка  х2, у2.

для швеллера

для уголка

2. Вычислим осевые и центробежный моменты инерции всего сечения относительно центральных осей   и :

3. Находим угол  наклона главных центральных осей U  и  V относительно центральных осей  и :

Поскольку угол  отрицательный, главная центральная ось U  откладывается относительно оси  по часовой стрелке, а поскольку (, ось U  является осью, относительно которой момент инерции будет максимальным.

4. Вычисляем главные центральные моменты инерции:

5. Проверка. Должны удовлетворяться условия:

-  Главные моменты инерции должны быть экстремальны:

(  (  ( ,                       2764 ( 2483 ( 940 ( 659.

Если это неравенство не соблюдается, то в решении допущена ошибка.

- Сумма моментов инерции относительно любой пары взаимно перпендикулярных центральных осей должна быть постоянна:

+  =  +

2483 + 940 = 2764 + 659

3423 = 3423.

- Центробежный момент инерции площади сечения относительно главных центральных осей должен равняться нулю.

Относительная ошибка составляет , что допустимо.

Задача 5

Для консольной балки (рис. 10) требуется из расчёта на прочность определить размеры поперечных сечений для трёх вариантов (рис.11) и вычислить перемещения: прогиб свободного конца балки и угол поворота сечения, находящегося на расстоянии 2а от заделки.

Исходные данные взять из таблицы 7.

П о р я д о к   р а с ч е т а

- Вычислить расчётные значения нагрузок, приняв коэффициенты надёжности по нагрузке:

- постоянной () –

- временной () –

Вычислить расчётное сопротивление материала , приняв нормативное сопротивление , коэффициент надёжности по материалу  взять из таблицы 7.

- Определить реакции жёсткой заделки от расчётных и нормальных нагрузок.

- Вычертите расчётную схему балки, указав числовые значения размеров и расчётных нагрузок.

- Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента и выявить опасное сечение балки.

- Из условия прочности по первому предельному состоянию определить расчётный момент сопротивления балки .

- По найденному моменту сопротивления  определить размеры поперечного сечения балки для трёх вариантов. Вычертить полученные сечения в масштабе. Найти характеристики рациональности сечений  и сделать соответствующие выводы.

- Записать для данной балки универсальные уравнения прогибов и углов поворота по методу начальных параметров.

Вычислить от нормативных нагрузок величину прогиба свободного конца балки и угол поворота сечения, находящегося на расстоянии 2а от заделки. Принять модуль продольной упругости материала .

Таблица 7

| Номер строки | Схема балки рис (10) | Варианты поперечных сечений рис (11) | а, м | , кН/м | , кН | n, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1, 14, 17 | 1,0 | 14 | 16 | 20 | 1,05 |
| 2 | 2 | 2, 8, 6 | 1,2 | 12 | 14 | 30 | 1,10 |
| 3 | 3 | 3, 10, 12 | 1,4 | 16 | 24 | 24 | 1,15 |
| 4 | 4 | 4, 14, 18 | 1,8 | 20 | 18 | 26 | 1,05 |
| 5 | 5 | 5, 8, 17 | 1,1 | 10 | 12 | 22 | 1,15 |
| 6 | 6 | 7, 9, 12 | 1,3 | 24 | 20 | 32 | 1,1 |
| 7 | 7 | 13, 11, 6 | 2,0 | 18 | 26 | 34 | 1,05 |
| 8 | 8 | 8, 16, 18 | 1,6 | 22 | 22 | 36 | 1,15 |
| 9 | 9 | 15, 2, 17 | 1,5 | 15 | 28 | 28 | 1,1 |
| 0 | 0 | 11, 1, 6 | 1,7 | 26 | 30 | 40 | 1,05 |
|  | е | д | г | е | д | б | а |

Рис. 10

Рис. 11

Пример 5. Консольная балка (рис. 13 ) нагружена постоянной нагрузкой и  и временной равномерно распределённой нагрузкой .

Т р е б у е т с я:

- Определить расчётные значения нагрузок и расчётное сопротивление материала.

- Определить реакции жёсткой заделки.

- Построить эпюры и .

- Определить размеры поперечных сечений для трёх вариантов (рис.12 )

- Вычислить удельный момент сопротивления  полученных сечений и выбрать из них наиболее рациональное.

- Вычислить величину прогиба свободного конца балки и угол поворота сечения, находящегося на расстоянии 2а от заделки.

Д а н о:  Размер а = 1,2 м.  Нормативные нагрузки и соответствующие коэффициенты надёжности по нагрузке:

= 20 кН;		n = 24 ; 	;

= 18 кН/м;	.

Нормативное сопротивление материала изгибу и коэффициент надёжности по материалу = 1,05 , коэффициент условий работы . Модуль продольной упругости материала . Варианты поперечных сечений балки:

рис.12

Решение

- Определение расчётных значений нагрузок и расчётного сопротивления материала R.

,

= ,

Рис.13

.

- Определение реакций жёсткой заделки

= 0,      –А– –,      отсюда

–А =

,  ,

Вычислим реакции от расчётных нагрузок:

А  =

Реакции от нормативных нагрузок:

А,

.

- Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил от расчётных нагрузок.

Разобьем балку на три участка. Запишем аналитические выражения и для каждого участка и вычислим их значения в характерных точках.

I участок,

(линейный закон),

при

при

Поперечную силу найдём, исследуя дифференциальную зависимость:

II участок,

(квадратная парабола),

при

при

(линейный закон)

при ,

при

III участок,

(квадратичная парабола).

при

при

(линейный закон)

при ,

при .

По найденным значениям и на каждом участке строим эпюры (рис.13). Опасное сечение балки находится возле заделки, где .

- Определение размеров поперечных сечений. Запишем условие прочности для опасного сечения по первому предельному состоянию:

,

откуда расчётный (требуемый) момент сопротивления сечения:

Найдём размеры сечений для трёх вариантов:

а)		Осевой момент инерции и момент сопротивления данного сечения вычисляются по формулам:

,

Приравняв  , найдём размер сечения:

.

Тогда площадь сечения  .

б)		,

.

Приравняв  ,  найдём диаметр:

.

Площадь сечения .

в)	Требуемый момент сопротивления одного швеллера:

.

Из сортамента (ГОСТ  8240 – 89) выбираем швеллер № 33, для которого ,   ,   .

- Вычисление удельных моментов сопротивления полученных сечений:

а)	,

б)	,

в)	.

Наиболее рациональным является сечение балки из двух швеллеров (вариант в), у которого при наименьшей площади осевой момент сопротивления имеет наибольшее значение.

- Определение прогиба и угла поворота сечения методом начальных параметров.

Заметим, что перемещения определяются от нормативной нагрузки.

Помещаем начало координат  на левом конце балки в заделке (рис.14). Продолжим (пунктиром) распределённую нагрузку  до правого конца балки и покажем компенсирующую.

Очевидно, начальные параметры  равны нулю: .

Запишем для участка CD универсальные уравнения прогибов

Рис. 14

и углов поворота, учитывая нагрузки, расположенные левее сечения :

А, (1)

А,      (2)

Полагая в уравнении (1)  ,  найдём прогиб свободного конца D балки, состоящей из двух швеллеров № 33.

А
.

Знак минус означает, что точка D переместится вниз.

Полагая в (2)   и учитывая в уравнении слагаемые соответствующие нагрузкам от начала координат до точки С, найдём угол поворота сечения:

А

,

.

Знак минус означает, что сечение С повернётся по часовой стрелке.

Задача 6

Для шарнирно – опёртой двутавровой балки (рис. 15), требуется определить несущую способность и проверить прочность балки по касательным напряжениям. Принять для нагрузок соотношения . Исходные данные взять из таблицы 8

П о р я д о к   р а с ч ё т а

- Вычертить в масштабе расчётную схему балки и её поперечное сечение.

- Выразить нагрузки в долях qa, с учётом значений коэффициентов  и  и проставить на расчётной схеме.

- Определить реакции опор и проверить их.

- Составить аналитические выражения и для каждого участка.

- Построить эпюры поперечной силы  и изгибающих моментов и найти их расчётные (наибольшие) значения.

- Из условия прочности по нормальным напряжениям определить расчётную нагрузку q (несущую  способность  балки).  Принять  расчётное сопротивление  материала изгибу  R = 210 МПа; коэффициент условий работы .

- По найденной нагрузке q выполнить проверку прочности балки по касательным напряжениям. Принять расчётное сопротивление материала сдвигу Rs  =  130 МПа; .

Таблица 8

| Номер строки | Схема балки рис. | , м | Расстояние в долях пролета | Двутавр ГОСТ 8239-89 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 1,2 | 2,0 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 33 | 1,3 | 2,1 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 40 | 1,4 | 2,2 |
| 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 50 | 1,5 | 2,3 |
| 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 55 | 1,6 | 2,4 |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 30 | 1,7 | 2,5 |
| 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 27 | 1,8 | 2,2 |
| 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 45 | 1,9 | 2,4 |
| 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 60 | 2,0 | 2,3 |
| 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 36 | 1,6 | 2,5 |
|  | д | е | г | д | е | г | д |

| 1) | 6) |
| --- | --- |
| 2) | 7) |
| 3) | 8) |
| 4) | 9) |
| 5) | 10) |

Рис.15

Пример 6. Шарнирно-опертая двутавровая балка нагружена равномерно распределенной нагрузкой q, силой F=1,2 qa и моментом =2,4 qa2.

Т р е б у е т с я:

- Определить реакции опор в долях qa и проверить их.

- Построить эпюры поперечных сил Qy и изгибающих моментов Mx и найти их расчетные (наибольшие) значения.

- Определить несущую способность балки q из условия прочности по нормальным напряжениям.

- Проверить прочность балки по касательным напряжениям при найденной нагрузке q.

Д а н о: Длина пролета балки ,  Сечение балки двутавр №30а. Расчетное сопротивление материала на изгиб R=210 МПа, на срез RS=130 МПа, коэффициент условий работы

Из сортамента (ГОСТ    ) для двутавра №30а находим: Wx=518 см3, Ix=7780 см4, статический момент полусечения  Sx=292 см3, толщина стенки s=6,5 мм.

Решение

Вычерчиваем расчетную схему (рис. 16   а).

Рис. 16

1.Определение реакций опор. Запишем уравнения равновесия.

Проверка:

2. Построение эпюр Мх и Qy. Разобьем балку на три участка и составим аналитические выражения изгибающего момента Мх и поперечной силы Qy.

I участок,

II участок,

При  изгибающий момент имеет наибольшее значение:

III участок,

По найденным значениям Mx и Qy строим эпюры (рис.  16 б, в). По эпюрам находим:

- Определение несущей способности балки.

Запишем условие прочности по нормальным напряжениям

или

откуда

.

- Проверка прочности балки по касательным напряжениям.

Условие прочности:

а

Сравниваем         а,

т.е. прочность балки по касательным напряжениям обеспечена.

Ответ: несущая способность балки q=20,45

# Text boxes

5

9

4

8

3

7

2

6

1

0

1

6

2

7

3

8

4

9

5

0

1

6

2

7

3

8

4

9

5

0

1

7

13

2

8

14

3

9

15

4

10

16

11

5

17

6

12

18