Федеральное агентство по образованию
 Российский государственный университет 
нефти и газа им. И.М. Губкина

Кафедра Теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой промышленности

М.Е. ФРОЛОВА, Ю.В. РЕПИНА

СБОРНИК

ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ № 3

Переходные процессы 
в линейных цепях первого порядка

Москва

2009

Федеральное агентство по образованию
 Российский государственный университет 
нефти и газа им. И.М. Губкина

Кафедра Теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой промышленности

М.Е. ФРОЛОВА, Ю.В. РЕПИНА

СБОРНИК

ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ № 3

Переходные процессы 
в линейных цепях первого порядка

Под редакцией проф. Ершова М.С.

Москва

2009

УДК 621.3

Фролова М.Е., Репина Ю.В. Сборник домашних заданий №3.  – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2009. –  16 с.

Предлагаемый сборник содержит варианты домашних заданий по переходным процессам в линейных цепях первого порядка. Сборник домашних заданий по переходным процессам в линейных цепях первого порядка предназначен для студентов факультета ГГНиГ (специальности ГФ, ГИ) и факультета АиВТ (специальность АС). Предлагаемый сборник задач может быть использован при защите лабораторных и контрольных работ на факультете АиВТ.

Рецензент – доцент				Мелик-Шахназарова И.А.

( РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2009

( Фролова М.Е., Репина Ю.В., 2009

# ЗАДАНИЕ

- Определить переходные токи и напряжения, указанные стрелками на схеме;

  - Классическим методом;

  - Операторным методом.

- Построить графики их изменения f(t) при t=(0÷6)τ в реальном времени.

ПРЕЛАГАЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

1. Записать закон коммутации для данной цепи.

2. Рассчитать цепь до коммутации и найти независимые начальные условия.

3. Записать и решить характеристическое уравнение для заданной цепи после коммутации, при этом Е и JK заменить на их внутренне сопротивление.

4. Записать в общем виде выражения для искомых переходных токов и напряжений.

5. В схеме после коммутации задать направления токов ветвей и записать систему уравнений для расчета цепи по законам Кирхгофа.

6. Используя независимые начальные условия (пункт 2), записать уравнения по законам Кирхгофа для t=0+ и найти из системы уравнений зависимые начальные условия, т.е. значения токов и напряжений в момент коммутации.

7. В схеме после коммутации найти значения установившихся токов и напряжений с учетом того, что сопротивление идеальной катушки в цепи постоянного тока равно нулю, а идеальной емкости – бесконечности.

8. Найти постоянные интегрирования, для этого в выражения для переходных токов и напряжений (пункт 4) при t=0+ подставить значения токов и напряжений из пункта 6 и установившиеся значения из пункта 7.

9. Записать ответ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нечетные номера - ключ работает на замыкание,

четные номера - ключ работает на размыкание.

##### Числовые данные для вариантов домашнего задания

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | Е | UВХ | JK | R1 | R2 | R3 | R4 | L | C |
|  | В | В | А | Ом | Ом | Ом | Ом | Гн | мкФ |
| 1, 2 | 120 | - | - | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 100 |
| 3, 4 | 50 | - | - | 5 | 5 | 15 | 10 | 0,1 | - |
| 5, 6 | - | - | 3 | 50 | 100 | - | - | - | 200 |
| 7, 8 | - | - | 10 | 4 | 8 | 10 | 0,5 | - | 20 |
| 9, 10 | 72 | - | - | 2 | 2 | 8 | 6 | 0,2 | - |
| 11, 12 | - | 20 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 300 |
| 13, 14 | - | - | 2 | 20 | 2 | 8 | - | - | 100 |
| 15, 16 | 40 | - | - | 10000 | 20000 | 30000 | - | 0,007 | - |
| 17, 18 | - | - | 40 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0,1 | - |
| 19, 20 | 100 | - | - | 12 | 13 | 10 | - | - | 500 |
| 21, 22 | 60 | - | - | 20 | 10 | 20 | - | - | 200 |
| 23, 24 | 80 | - | - | 100 | 20 | 20 | - | 0,02 | - |
| 25, 26 | - | - | 2 | 1,2 | 4 | 6 | - | 0,05 | - |
| 27, 28 | 100 | - | - | 100 | 50 | 25 | - | - | 150 |
| 29, 30 | 200 | - | - | 100 | 200 | 200 | - | 0,25 | - |
| 31, 32 | 400 | - | - | 200 | 500 | 500 | - | 0,5 | - |
| 33, 34 | 100 | - | - | 200 | 150 | 150 | 50 | 0,02 | - |
| 35, 36 | 60 | - | - | 2,5 | 10 | 30 | - | - | 500 |
| 37, 38 | - | - | 5 | 7,5 | 5 | 5 | - | 0,01 | - |
| 39, 40 | - | - | 18 | 3 | 9 | 9 | - | 0,02 | - |
| 41, 42 | 52 | - | - | 2,4 | 8 | 2 | - | - | 300 |
| 43, 44 | 100 | - | - | 20 | 8 | 4 | 4 | 0,02 | - |
| 45, 46 | 80 | - | - | 10 | 10 | 5 | 5 | - | 400 |
| 47, 48 | - | - | 10 | 1 | 0,2 | 0,8 | 0,34 | 0,05 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 49, 50 | 80 | - | - | 5 | 1 | 9 | 1 | 0,025 | - |
| 51, 52 | 50 | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | - | 500 |
| 53, 54 | - | - | 15 | 3 | 3 | 15 | - | - | 150 |
| 55, 56 | - | - | 12 | 20 | 20 | 10 | - | 0,04 | - |
| 57, 58 | 80 | - | - | 2 | 2 | 6 | - | - | 200 |
| 59, 60 | 96 | - | - | 4 | 8 | 8 | - | 0,02 | - |
| 61, 62 | - | - | 6 | 20 | 15 | 15 | - | - | 200 |
| 63, 64 | 90 | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | 200 |
| 65, 66 | 200 | - | - | 2 | 2 | 10 | 10 | 0,04 | - |
| 67, 68 | 100 | - | - | 4 | 4 | 8 | - | - | 200 |
| 69, 70 | 50 | - | - | 100 | 400 | 200 | - | 0,5 | - |
| 71, 72 | - | - | 10 | 20 | 60 | 60 | - | - | 300 |
| 73, 74 | 100 | - | - | 200 | 200 | 200 | - | - | 400 |
| 75, 76 | - | - | 5 | 400 | 100 | 100 | 400 | 0,05 | - |
| 77, 78 | 80 | - | - | 10 | 10 | 15 | 5 | - | 1000 |
| 79, 80 | - | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0,05 | - |

# Литература

- Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. М.: Высшая школа, 1999. – 542 с.

- Электротехника и электроника. Под ред. проф. В.Г. Герасимова. Книга 1, 2. М.: Энергоатомиздат. 1997. – 270 с.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. М.: Высшая школа. 1996. – 580с.

# Text boxes

E

R4

R3

R1

R2

1,2

К

i1(t)

3,4

5,6

7,8

R1

L

uL(t)

JK

R4

u3(t)

К

iL(t)

R3

R1

R2

79,80

R3

C

uC(t)

iC(t)

К

i(t)

E

R2

R4

R1

77,78

R3

L

uL(t)

iL(t)

К

i2(t)

JK

R2

R1

R1

75,76

C

uC(t)

iC(t)

К

i(t)

E

R3

R1

R2

73,74

C

uC(t)

iC(t)

К

i2(t)

JK

R3

R1

R2

L

uL(t)

i3(t)

К

i2(t)

E

R2

R3

R1

71,72

C

К

uC(t)

iC(t)

69,70

R3

i2(t)

R1

E

R2

67,68

К

R3

u1(t)

L

E

uL(t)

i(t)

R1

R2

R4

К

i(t)

C

E

65,66

iC(t)

R3

uС(t)

R2

63,64

JK

i2(t)

R3

R2

uC(t)

iC(t)

C

К

R1

61,62

L

C

uL(t)

iL(t)

К

i(t)

E

R3

R1

R2

E

uС(t)

i(t)

К

iС(t)

59,60

R3

R1

R2

57,58

L

К

R3

uL(t)

iL(t)

i2(t)

JK

R1

JK

u2(t)

R3

R2

55,56

uC(t)

iC(t)

C

К

R1

R2

53,54

R3

C

uC(t)

iC(t)

К

i(t)

E

R2

R4

R1

К

R4

51,52

L

uL(t)

iL(t)

i3(t)

E

R3

R1

R2

L

uL(t)

49,50

iL(t)

R4

R3

К

i2(t)

R1

JK

R2

47,48

R3

C

К

R4

uС(t)

iС(t)

i3(t)

E

R1

R2

45,46

R4

L

К

R3

uL(t)

iL(t)

i1(t)

E

R1

C

uC(t)

К

iC(t)

43,44

R2

i(t)

E

R3

R1

R2

41,42

L

iL(t)

uL(t)

R3

К

i1(t)

R1

L

iL(t)

uL(t)

R4

К

i1(t)

R1

JK

R2

39,40

JK

R2

37,38

R1

К

i2(t)

R2

E

uC(t)

iC(t)

C

R4

35,36

R3

К

L

uL(t)

iL(t)

i3(t)

E

R3

L

uL(t)

iL(t)

К

i2(t)

R1

E

R2

33,34

R3

R1

R2

31,32

К

R3

L

uL(t)

iL(t)

i1(t)

E

R1

R2

29,30

C

uC(t)

iC(t)

К

i1(t)

E

R3

JK

iL(t)

R3

R2

i1(t)

uL(t)

К

L

R2

R1

27,28

R1

25,26

u2(t)

R3

L

uL(t)

R1

К

E

iL(t)

R2

23,24

C

L

uL(t)

i2(t)

E

К

iL(t)

R4

R3

R1

R2

JK

i2(t)

R2

R4

i1(t)

uC(t)

iC(t)

C

К

JK

uC(t)

iC(t)

C

К

R3

i1(t)

R1

R1

R2

R2

i2(t)

R2

15,16

JK

uC(t)

iC(t)

C

R1

R3

К

R4

R1

R3

u2(t)

UBX

uC(t)

iC(t)

C

К

13,14

R2

11,12

uL(t)

i3(t)

L

К

i1(t)

E

uC(t)

R4

R3

R1

К

R2

9,10

R3

R1

R2

21,22

uC(t)

iC(t)

К

i2(t)

E

C

R3

R1

R2

19,20

К

R1

R4

i2(t)

L

JK

R3

i3(t)

uL(t)

R2

L

E

uL(t)

i1(t)

u2(t)

К

iL(t)

R3

uC(t)

iC(t)

C

iC(t)

17,18

E

R1