Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Сибирский федеральный университет

Институт горного дела, геологии и геотехнологий

# Теоретические

# основы электротехники

Трёхфазные цепи

Методические указания к выполнению

расчётно – графической работы №3

# для студентов специальности 140604. 65 “Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов”

(направление 654 500 – ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

и  ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ)

Красноярск 2007

# Теоретические основы электротехники. Трёхфазные цепи. Методические   указания   к   выполнению расчётно – графической работы № 3  для    студентов специальности 140604.65 “Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов” (направление 654 500 – ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА и  ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ)

# Методические указания содержат решения типовых задач по разделу ТОЭ Трёхфазные электрические цепи. Приведены краткие теоретические сведения, рассмотрены различные режимы работы трёхфазных цепей. Они подобраны в соответствии с программой и объёмом расчётно-графической работы по ТОЭ, выполняемой студентами специальности 140604.65 “Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов”.

Составитель В.В. Кибардин – к.т.н., доц. каф. ЭГМП

Методические указания утверждены на заседании кафедры ЭГМП.

Протокол №    от         2007г.

# 1. Трехфазные цепи

Под многофазной системой понимают совокупность нескольких цепей переменного тока, в которых действуют ЭДС одной и той же частоты, но сдвинутые в своих фазах. Хотя в многофазных системах ЭДС, токи могут изменяться по любому закону, мы будем рассматривать лишь такие системы, в которых напряжение и токи изменяются по закону синуса.

Части цепей, по которым текут токи одной и той же фазы, называются также фазами, соответствующие токи, ЭДС и напряжения фазными. Таким образом, слову фаза приписывают кроме понятия состояния колебания также и названия части цепи в многофазной системе. Если число фаз m=3, а ЭДС сдвинуты по фазе на 2(/m = 120(, то получим трехфазную систему ЭДС (рис. 1)

e1=Em sin (t

e2=Em sin ((t –120()							(1)

e3=Em sin ((t – 240()

### Рис. 1

Источниками трехфазной системы ЭДС в настоящее время являются синхронные генераторы (рис. 2)

Крайними точками фазных обмоток генераторов дают наименование «начало» и «конец» и обозначают A – X, B – Y, C – Z.

Рис. 2

Многофазные цепи делят на:

- несимметричные и симметричные (во всех фазах действуют ЭДС одной и той же частоты и амплитуды и когда ЭДС в двух смежных фазах сдвинуты на один и тот же угол ). В таких системах

e1 + e2 + e3 = 0								(2)

или

- несвязанные и связанные (в связанных системах отдельные фазы соединяются в звезду или треугольник, несвязанная система представлена на рис. 2)

- уравновешенные и неуравновешенные системы (мгновенная мощность системы постоянная или переменная).

Существует два основных способа соединения обмоток генераторов, трансформаторов и приемников в многофазных цепях: соединение звездой и соединение многоугольником.

# 2. Соединение звездой и многоугольником

При соединении звездой (рис. 3) все концы фазных обмоток генератора, или приемника соединяют в одну общую точку, которая называется нейтральной или нулевой, соединяющий их  провод – нейтральный или нулевой. Остальные провода, соединяющие обмотки генератора с приемником называют линейными.

Рис. 3

В схеме треугольник (рис. 4) или многоугольник, начала фазных обмоток генератора или приемника последовательно соединяют с концами других фаз. К общим точкам фаз генератора и приемника подключают линейные провода. Схемы соединения обмоток источника питания и нагрузки не зависят друг от друга.

Напряжения между линейными проводами и токи в них называют линейными (UЛ, IЛ). Очевидно, что в схеме звезда IФ=IЛ, а в схеме треугольник UФ=UЛ.

Рис. 4

Комплексные сопротивления всех фаз нагрузки могут быть одинаковыми

(3)

или

(4)

ее называют симметричной. Если

(5)

то нагрузка однородная несимметричная.

При

(6)

нагрузка равномерная несимметричная

Если к симметричной нагрузке приложена симметричная система напряжений, то получится симметричная система токов. Режим многофазной цепи, при котором многофазные системы напряжений и токов симметричны, называется симметричным.

# 3. Расчет симметричных режимов трехфазных цепей

При симметричной нагрузке (схема «звезда») ток в нейтральном проводе

,

поэтому его в этом случае не применяют. Линейные напряжения равны разности фазных напряжений:

(7)

при этом , а

В схеме «треугольник» линейные  токи равны разности фазных токов

(8)

причем

Пример 3.1. Определить показания приборов и активную мощность цепи при отключенной и включенной конденсаторной батарее, если

UЛ = 380 В;		(L1 = 10 Ом;	(L2 = 5 Ом;

(L = 15 Ом;	R = 30 Ом;		1/(С = 30 Ом;

Рис. 5

Решение. Для определения линейных и фазных токов при отключенной батарее конденсаторов, преобразуем треугольник в эквивалентную звезду (рис. 6) и найдем сопротивление лучей звезды.

Ом

Ом			   Ом

Рис. 6

Сопротивление фазы

Пусть

В

Тогда

В

В

Линейные напряжения

В

В

В

Линейные токи

А

А

А

Рассчитываем комплексные потенциалы узлов

В

В

В

В

В

В

Находим напряжения на фазах нагрузки исходной схемы

В

В

В

Токи фаз нагрузки

А

А

А

Показания приборов

IA1 = IA2 = 9.8 A		IA3 = 5.7 A		UV1 = 190 B

В

Потребляемая активная мощность

Вт

Рассмотрим случай, когда батарея конденсаторов включена. Целесообразно предварительно преобразовать «треугольник» нагрузки и конденсаторов в эквивалентную звезду (рис. 7).

Ом.

Так как нагрузка симметричная, то , поэтому  и фаза нагрузки соединены параллельно.

Рис. 7

Тогда

Ом

Линейные токи

А

А

А

Рассчитываем потенциалы узлов

В

В

В

В

В

В

А

А

А

А

А

А

А

А

А

В

В

В

В

В

В

Фазные токи нагрузки

А

Потребляемая активная мощность

Вт

Следовательно, подключение конденсаторов к батарее улучшает технико-экономические показатели работы электрооборудования, а вся цепь работает в режиме резонанса напряжений.

# 4. Расчет несимметричных режимов трехфазных цепей со статической

# нагрузкой

Рассмотрим расчет цепей, не содержащих электродвигателей.  Пусть  задана

Рис. 8

система напряжений на зажимах несимметричного трехфазного приемника (рис. 8). В схеме два узла, поэтому целесообразно применить для расчета метод узловых потенциалов.

Обозначая напряжения между нейтральными точками источника и приемника через , получаем

(9)

где

,	,	,

Токи фаз

,

Когда , имеет , и ток каждой фазы может быть подсчитан по закону Ома независимо от тока остальных фаз:

,	,	,

,	,	.

При отсутствии нейтрального провода () появляется напряжение смещения, а порядок расчета остается прежним.

Преобразовывать схемы следует в том случае, если они имеют несколько приемников с различными схемами соединений или когда нагрузка подключена по схеме треугольник и . Если элементы цепи индуктивно связаны друг с другом, расчет производится путем решения уравнений Кирхгофа, или же методом контурных токов. В ряде случаев целесообразно исключить индуктивные связи, перейдя к эквивалентным схемам.

Пример 4.1 Для цепи  (рис. 8) дано: UФ = 220 В,  Ом;  Ом;  Ом;  Ом. Определить показания приборов, построить векторные топографические диаграммы для нормального режима работы, КЗ фазы и обрыве линейного провода А.

Решение. Нормальный режим работы, «звезда» с нулевым проводом, . На основании закона Ома:

А

А

А

Ток нулевого провода

А

Проверяем токи по уравнению  энергетического баланса:

ВА

ВА

ВА

ВА

Вт

Вт

Вт

вар 	(инд)

вар	(инд)

вар		(емк)

Вт,	 вар

Найдем потенциалы узлов. Так как , то  В;

;

Тогда

В

В

В

В

Векторная топографическая диаграмма токов и напряжений представлена на рис. 9.

Нормальный режим работы, «звезда» без нулевого провода.

Рассчитываем проводимости фаз:

См

См

См

Напряжение смещения нейтрали

Токи фаз

А

Проверяем токи по первому закону Кирхгофа:

Рис. 9

Падение напряжения в линейных проводах

В

В

В

Напряжение на фазах нагрузки

В

В

В

На рис. 10 дана векторная топографическая диаграмма токов и напряжений.

Рис. 10

Рассмотрим случай обрыва линейного провода А. На рис. 11 видно, что источник ЭДС и нагрузка включены последовательно. Поэтому токи фаз.

Рис. 11

А

Проверяем правильность расчета по уравнению энергетического баланса.

ВА

Вт

вар

Для построения векторной топографической диаграммы находим потенциалы узлов. Так как , то  В.

В

В

В

В

По этим данным построена топографическая диаграмма для аварийного участка (рис. 12)

Расчет короткого замыкания фазы А аналогичен случаю нормального режима работы;

См

Тогда

В

А

А

А

В

В

В

В

В

Векторная топографическая диаграмма токов и напряжений приведена на рис. 13.

Рис. 12

Рис. 13

# 5. Расчетно - графическая работа № 3 «Трехфазные цепи»

На рис. 8 приведена схема трехфазной цепи, состоящей из симметричного трёхфазного генератора, трёхфазной линии электропередачи и нагрузки. Действующее значение ЭДС фазы генератора Е, частота, параметры цепи приведены в табл. 1. Требуется рассчитать для схемы “звезда - звезда” с нулевым и без нулевого провода  токи и напряжение на элементах цепи, построить векторные топографические диаграммы токов и напряжений, определить активную мощность трехфазной системы для нормального режима работы, обрыва линейного провода и КЗ фазы нагрузки.

Таблица 1.

Дополнительная литература

1. Основы теории цепей: Учебник для вузов /Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил, С.В. Страхов.  – 4-е изд., перераб. –М.: Энергия, 1980. – 640 с., ил.

2. Новгородцев А.Б. Расчёт электрических цепей в MATLAB: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2004. – 250 с.: ил.

3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учеб. для электротех., энерг., приборостроит. спец. вузов – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1996. – 638 с.: ил.

4. Герман – Галкин С.Г. Линейные электрические цепи. Лабораторные работы. – СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2002. – 192 с., ил.

# Text boxes

## A

## A

## V

# A

(L2

(L1

(L

R

A1

B1

C1

1/(C

(

120(

E1

E2

E3

(t

e

e1

e2

e3

## A

## A

## V

A

B

C

C

B

A

(L1

(L2

(L`

R`

a

b

c

c

b

a

(L1

(L2

R`

(L`

C

B

A

A1

B1

C1

1/(C

c

b

a

C

B

A

A

c

b

a

C

B

A

N

n

B

## C

EA

EB

EC

N

n

IA

IB

IC

I0

a

b

c

+j

+1

A

B

C

c

b

a

IA

IB

IC

UC

UB

UA

N

n

UNn

UAB

UCA

UBC

c

b

a

IC

IB

n

N

EC

EB

EA

## C

B

A

UBC

UCA

UAB

N

UA

UB

UC

C

B

A

+1

+j

n

b

c

I

UBC

UCA

UAB

N

UA

UB

UC

C

B

A

IA

IB

Ib

c

b

a

IC

n

UBC

UCA

UAB

Ub

UA

UB

UC

IC

a

C

B

A

+j

+1

IB

I0

n

Ua

UC

(UЛ

(UЛ

(UЛ