Рис. 14.7

  - РАСЧЕТ  БАЛОК  НА  ПРОЧНОСТЬ

И  ЖЕСТКОСТЬ

Для заданных четырех схем балок (рис. 14.9, 14.10, 14.12, 14.15) с учетом данных табл. 14.4 требуется:

1. Спроектировать стальную балку (рис. 14.9) в 5 вариантах поперечного сечения: круглого, прямоугольного (h/b = 2), двутаврового, из двух швеллеров и двух неравнобоких уголков, приняв допускаемое напряжение [(] = 160 МПа. Оценить экономичность всех пяти сечений и начертить их в одном масштабе. Для балки двутаврового профиля построить эпюры нормальных и касательных напряжений, а также исследовать аналитически и графически напряженное состояние в точке К (табл. 14.5) опорного сечения.

2. Согласно схеме нагружения (рис. 14.10), подобрать сечение балки (табл. 14.6, рис. 14.11), изготовленной из материала, неодинаково работающего на растяжение и сжатие, приняв: [(р] = 30 МПа,  [(с] = 80 МПа – для нечетных номеров,        [(р] = 40 МПа,  [(с] = 70 МПа – для четных номеров.

3. Определить несущую способность стальной балки (рис. 14.12), поперечное сечение которой составлено из прокатных профилей (табл. 14.7, рис. 14.13, 14.14), приняв        [(] = 160 МПа.

4. Подобрать сечение балки (рис. 14.15), удовлетворяющее условиям прочности и жесткости. Допускаемое напряже-

ние материала определяется исходя из диаграммы растяжения, выдаваемой преподавателем. Исследование перемещений выполнить тремя методами:

- пользуясь методом начальных параметров, определить прогибы и углы поворота сечений балки с координатами        z = 0,  a, 2а, 3а, 4а, 5а; изобразить изогнутую ось балки и показать на ней найденные перемещения;

- определить прогибы в середине пролета и на концах консолей, а также углы поворота на опорах энергетическим методом.

- используя любой численный метод (МКР или МКЭ), определить перемещения в 25…30 точках с применением ЭВМ.

Таблица 14.4

Исходные данные для расчета

| Вариант | ВТ-210 |
| --- | --- |
| F=KFqa | KF | 5 |
| M=KMqa2 | KM | 9 |
| q, кН/м | 36 |
| а, м | 2,0 |
| l/[f] | 1100 |

Таблица 14.5

| Номер схемы (рис. 14.9) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| yК / h | 0,35 | 0,45 | 0,15 | 0,25 | 0,18 | -0,34 | -0,46 | -0,28 | -0,11 | -0,32 |

Таблица 14.6

| Сечение балки (рис.14.11) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер схемы (рис.14.10) | 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 |

Таблица 14.7

| Вариант | Равнобокий уголок | Неравнобокий уголок | Стальной лист | Двутавр | Швеллер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80(80(8 | 80(50(6 | 200(8 | 20 | 16 |
| 2 | 90(90(9 | 100(63(10 | 200(10 | 22 | 18 |
| 3 | 100(100(10 | 110(70(8 | 250(8 | 24 | 20 |
| 4 | 100(100(12 | 125(80(10 | 250(10 | 27 | 22 |
| 5 | 100(100(16 | 140(90(10 | 300(10 | 30 | 24 |
| 6 | 125(125(10 | 160(100(10 | 300(12 | 36 | 27 |
| 7 | 140(140(10 | 180(110(10 | 400(10 | 40 | 30 |
| 8 | 160(160(10 | 250(160(20 | 500(10 | 50 | 36 |

Рис. 14.9

Рис. 14.10

Рис. 14.11

Рис. 14.12

Рис. 14.13

## Рис. 14.14

## Рис. 14.15