Задание №3 (#401):

Бесконечно длинный провод с током I=100 А изогнут так, как это показано на рис. 49. Определить магнитную индукцию В в точке О. Радиус дуги R= 10 см.

Выполнение задания:

Дано: I=100A, R=10см.

Найти:  - ?

Решение:

Провод можно разбить на пять частей: прямолинейные 1, 3, 5 и полуокружности 2 и 4. По принципу суперпозиции, магнитная индукция в точке О равна сумме магнитных индукций, создаваемых токами, текущими на всех участках провода:

.

Так как точка О лежит на оси проводов 1 и 3, то . Все остальные векторы направлены по одной прямой: по правилу буравчика, вектор  направлен перпендикулярно плоскости чертежа от нас, а вектора  - перпендикулярно плоскости чертежа к нам. Можно перейти к алгебраическому равенству:  (за положительное принято направление от нас). Индукции  находим по формуле для магнитной индукции в центре кругового тока, учитывая, что они создаются лишь половиной такого тока:

.

Индукцию прямого бесконечного провода 5 находим по формуле:

, где .

.

.

Подставляем значения и вычисляем магнитную индукцию в точке О:

Ответ: магнитная индукция В = 257мкТл, вектор магнитной индукции направлен перпендикулярно плоскости рисунка.

Ошибка! Выделенные формулы являются следствиями важного закона физики, который нужно назвать. Также следует объяснить, как определяется направление вектора магнитной индукции по известному направлению тока в проводнике.

Задача не зачтена.

Задание №4 (#411):

По двум параллельным проводам длиной l = 3м каждый текут одинаковые токи I= 500 А. Расстояние d между проводами равно 10см. Определить силу F взаимодействия проводов.

Выполнение задания:

Дано: S=3 м, I1=500 A, I2=500 A, L=10 см.

Найти: F - ?

Решение:

Сила взаимодействия двух прямолинейных бесконечно длинных параллельных токов на единицу их длины вычисляется формулой:

где L - расстояние между точками I1 и I2, тогда на провод длины S будет действовать сила:

Подставляем имеющиеся данные и вычисляем:

Ответ: сила взаимодействия проводов F= 1,5Н.

Ошибка! Не назван закон физики, по которому рассчитывается сила взаимодействия между проводником с током и магнитным полем. Не названа сама эта сила. Не назван закон физики, из которого следуют рабочие формулы для вычисления индукции магнитного поля бесконечного прямого тока. Нет рисунка,где должна быть показана индукция магнитного поля от прямого проводника с током вблизи рамки. Определение направления сил без этого невозможно. Нарисуйте вектор магнитной индукции поля прямого тока и назовите правила, по которым определяются направления этого вектора и вектора магнитной силы (два разных правила).

Задача не зачтена.

Задание №7 (#451):

Плоский контур площадью S = 20 см2 находится в однородном магнитном поле (В = 0,0ЗТл). Определить магнитный поток Ф, пронизывающий контур, если плоскость его составляет угол φ=60° с направлением линий магнитной индукции.

Выполнение задания:

Дано: S=20 см², B=0.03 Тл, φ=60°.

Найти: Ф - ?

Решение:

Магнитный поток, пронизывающий виток, находящийся под углом φ к магнитному полю В , вычисляется по формуле:

Подставляем наши данные и получаем:

Ответ: магнитной поток

Ошибка! Создайте рисунок и покажите на нём заданный в условии задачи угол. В рабочую формулу угол подставлен неправильно. Размерность угла в градусах указывать обязательно. Отсутствие размерности в данном случае означает, что угол измерен в радианах.

Задача не зачтена.

Задание №8 (#461):

В однородном магнитном поле (5 = 0,1 Тл) равномерно с частотой n = 5 c-1 вращается стержень длиной l=50 см так, что плоскость его вращения перпендикулярна линиям напряженности, а ось вращения проходит через один из его концов. Определить индуцируемую на концах стержня разность потенциалов U.

Выполнение задания:

Дано: В=0,1 Тл, , l =50.

Найти: U - ?

Решение:

На каждый электрон будет действовать сила Лоренца:

Заряды на концах участков будет создавать поле Е, поэтому:

Скорость электронов на нижнем конце стержня равна , тогда:

Индуцируемая разность равна по определению

Поэтому:

Переводим значения в систему СИ и подставляем их в полученную формулу:

Ответ: индуцируемую на концах стержня разность потенциалов U=0.125 B.

Ошибка! Выделенная формула не является определением разности потенциалов. Запишите общую формулу связи напряжённости с потенциалом электрического поля в точке наблюдения с учётом его неоднородности и векторного характера напряжённости и объясните сделанные упрощения.

Задача не зачтена.