Контрольная работа №1

Задача № 1

В опытах холостого хода и короткого замыкания трехфазного силового трансформатора, измерены: при холостом ходе - линейные первичное U10 и вторичное U20 напряжения, линейный ток I0, мощность холостого хода Р0; при коротком замыкании - линейное напряжение Uк, линейный первичный ток I1к, мощность короткого замыкания Рк. Схема соединения обмоток указана в таблице.

- Начертить электрическую схему трансформатора.

- На основании опытных данных определить номинальные линейные напряжения U1Н и U2Н и ток I1Н трансформатора.

- Расчетным путем определить номинальную мощность трансформатора SН, линейный ток вторичной обмотки I2Н, фазные напряжения и токи в обмотках в номинальном режиме, напряжение короткого замыкания в процентах от номинального, коэффициенты мощности при холостом ходе Сos α0 и коротком замыкании Сos αк, КПД трансформатора при заданных коэффициенте мощности нагрузки Сos α2 и коэффициенте загрузки β.

| № | Величины | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |
| 1. | U10, кВ | 10 |
| 2. | I0, А | 0,33 |
| 3. | Р0, кВт | 0,82 |
| 4. | Uк, В | 450 |
| 5. | I1к, А | 14,5 |
| 6. | Рк, кВт | 3,70 |
| 7. | U20, кВ | 0,4 |
| 8. | Сos α2 | 0,90 |
| 9. | β | 0,80 |
| 10. | Схема |  |

Задача № 2

Асинхронный трехфазный двигатель  с короткозамкнутым ротором имеет следующие данные: номинальное напряжение UН, мощность на валу Рном, скольжение SН, КПД  ηН коэффициент мощности Сos αН, число пар полюсов Р, к номинальному , отношение пускового момента к номинальному , отношение пускового тока к номинальному , частота ƒ=50 Гц. Известна схема соединения обмотки статора.

- Определить номинальную частоту вращения ротора, номинальный, максимальный и пусковой вращающие моменты МН, Мm, Мn; номинальный и пусковой токи линейные и фазные IН,  In и Iф1, Iф2 .

- Подсчитать критическое скольжение

зная = λ

SH=

3) Построить механическую характеристику двигателя n= ƒ(М) используя формулу:

М= и задаваясь S от 0 от 1.

n2=n1 (1-S)

Результаты внести в таблицу

| при S= | 0 | SН | SК | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n2 | n1 |  |  | 0,8* n1 | 0,6* n1 | 0,4* n1 | 0,2* n1 | 0 |
| Mвр |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Величины | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |
| 1. | РН, кВт | 22 |
| 2. | SН, % | 3,5 |
| 3. | ηН, % | 88 |
| 4. | Сos αН | 0,91 |
| 5. | In/ IН | 7,5 |
| 6. | Мm / МН | 2,2 |
| 7. | Мn/ МН | 1,8 |
| 8. | UН, В | 380 |
| 9. | Р | 1 |
| 10. | Схема |  |

Задача № 3

Электродвигатель постоянного тока параллельного возбуждения имеет следующие  номинальные данные: мощность на валу Рном, напряжение Uном, мощность потерь в номинальном режиме в процентах от номинальной мощности в цепях якоря ΔРя и возбуждения ΔРв, частоту вращения nном, КПД ηном.

1. Начертить электрическую схему двигателя, обозначить все элементы схемы и показать направление токов.

2. Определить номинальные значения тока Iном, потребляемого из сети, тока возбуждения Iв и тока якоря Iя ном; сопротивление цепи якоря  Rя и цепи возбуждения  Rв в номинальном режиме, а также сопротивление пускового реостата Rn , обеспечивающего кратность пускового тока ; противо ЭДС якоря  Епр при номинальной нагрузке; номинальный вращающий момент на валу двигателя.

| № | Величины | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |
| 1. | Рном, кВт | 1,9 |
| 2. | ΔРя, % | 15,5 |
| 3. | ΔРв, % | 8,5 |
| 4. | ηном, % | 71,0 |
| 5. | Uном, В | 440 |
| 6. | nном, об/м | 950 |
| 7. | Кn | 3,0 |