Задача №2. Транзисторный ключ.

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ:

- Номер схемы ключа для каждого студента задается преподавателем.

- В заданной схеме транзисторного ключа действует входное напряжение:

u1 (t) = U1 max sin (.

- Пороговые напряжения, при которых в полевых транзисторах индуцируются каналы, а биполярные транзисторы переключаются из режима отсечки в активный режим работы, пренебрежимо малы по сравнению с амплитудой входного напряжения U1 max.

- Uнас1 – входное напряжение, вызывающее насыщение транзистора ключа.

- U1 max = n Uнас1 , где n = 4,5.

ЗАДАНИЕ:

- Нарисовать график входного напряжения u1 (t) = U1 max sin ( длительностью не менее 2-х периодов.

- Под ним нарисовать график выходного напряжения транзисторного ключа

u2 (t), соблюдая соотношение входного и выходного напряжений в соответствии со свойствами элементов схемы и заданным соотношением

U1 max = n Uнас1.

- Привести объяснение вида графика выходного напряжения транзисторного ключа u2 (t).

Схема транзисторного ключа:

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ

РАСЧЕТНОГРАФИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ.

Задача №2. Транзисторный ключ.

- Заданная схема транзисторного ключа:

- Заданный коэффициент n = 2, то есть U1 max = 2 Uнас1.

- График входного напряжения u1 (t) = U1 max sin ( и график выходного напряжения диодного ключа u2 (t):

- Объяснение вида графика выходного напряжения транзисторного ключа u2 (t).

Ключ состоит из двух МДП транзисторов с индуцированными каналами противоположных типов: VT1 с каналом P типа, VT2 с каналом N типа. Пороговые напряжения, при которых в транзисторах индуцируются каналы, пренебрежимо малы по сравнению с амплитудой входного напряжения U1 max . На графике u1 (t) = U1 max sin ( указаны уровни напряжений насыщения транзисторов (+U нас1 для транзистора VT2, -Uнас1 для транзистора VT1) На интервалах времени 0-t1, t4 – t5 открывается транзистор VT2 и запирается транзистор VT1. При этом выходное напряжение u2 (t) достигает уровня

-U пит. На интервалах времени t3 – t4, t6 – t7 открывается транзистор VT1 и запирается транзистор VT2. При этом выходное напряжение u2 (t) достигает уровня, близкого к нулю.