Задача   1

Задача   2

Рассчитать клиноременную передачу от электродвигателя к редуктору привода конвейера (рисунок 1). Мощность электродвигателя Р1 угловая скорость ω1   передаточное число u . Работа двухсменная.

P1-12 kBт

ω1-150 рад/c

u-4,0

характеристика нагрузки- значительные колебания.

Тип ремня- клиновой ремень нормального сечения.

Задача   3

Определить диаметр болтов крепления крышки корпуса редуктора, расположенных около проточки под подшипник вала , если радиальная реакция на подшипник равна Rr. Для расчетов принять: коэффициент внешней нагрузки для соединения стальных и чугунных деталей без прокладок χ  = 0,2; коэффициент запаса предварительной затяжки в условиях переменной нагрузки Кзат = 2,5. Класс прочности болтов 5.6. Затяжка болтов неконтролируемая.

Rr-3,6 kH.

Метрология.

Для заданного соединения.                                                                                                     1)Определить предельные размеры отверстия и вала, их допуски.

2)Построить в масштабе схему полей допусков.

3) Определить зазоры или натяги в соединении.

4) Указать посадку и систему.

5) Определить годность заданной детали.                                                                                      6) Указать на эскизах размеры отверстия и вала, их отклонения, а также посадку.

Вариант 1