## Определение зависимости теплоемкости водорода от температуры

По результатам эксперимента, которые приведены в таблице 9, найти эмпирическую функцию зависимости мольной теплоемкости углерода от температуры (С((T).

Таблица 9

| Температура T, К | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 1150 | 1500 | 1750 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (С( , кДж/кмоль К | 29,13 | 29,44 | 29,76 | 29,93 | 30,1 | 31,2 | 32,44 | 33,6 | 34,99 | 35,5 | 35,9 |

Необходимо решить задачи линейной и квадратичной аппроксимации, т. е. найти коэффициенты a, b и c в функциях вида (С(  = a + bT и (С( = a + bT + сТ2.

По результатам экспериментальных исследований на экране монитора построить точечную диаграмму. В том же масштабе изобразить полученные прямую и параболу.

Произвести оценку полученных линейной и квадратичной зависимостей методом наименьших квадратов и сделать рекомендацию описания зависимости мольной теплоемкости водорода от температуры функциями вида (С(  = a + bT   или (С(  = a + bT + сТ2. Смотреть далее.

## Обработка результатов статистических исследований методами аппроксимации

В исходных данных задачи содержится таблица ряда измерений экспериментально полученной зависимости вида

| xi | x1 | x2 | x3 | . . . . | xn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yi | y1 | y2 | y3 | . . . . | yn |

Предполагается, что аналитическое выражение указанной зависимости неизвестно. Тогда возникает практически важная задача аппроксимации, которая заключается в том, чтобы найти такую простую аналитическую функцию             y = ((x), значения которой в известных точках xi по возможности мало бы отличалось от опытных данных.

Аналитическая функция вида ((x), в пределах опыта с достаточной точностью определяющая зависимость между величинами x и y, называется эмпирической. К эмпирическим функциям могут относиться линейная y = a + bx, квадратичная  y = a  + bx + cx2  и другие.

Введем величины (i = ((xi) – yi  , которые назовем уклонениями. Это - расстояние по вертикальной оси от кривой ((x) до точек (xi, yi), взятые со знаком «+»  или «–».

При решении задачи аппроксимации по методу наименьших квадратов полагают, что погрешность аппроксимации минимальна, если сумма квадратов уклонений (  является наименьшей, т. е.

(7)

# Аппроксимация эмпирической линейной функцией

Подставим в зависимость (7) выражение линейной функции. Получим

Величины а и в неизвестны. Их надо подобрать так, чтобы величина ( приняла наименьшее значение. Известно, что в точке минимума частные производные функции обращаются в ноль, т. е. ((/(a = 0 и ((/(в = 0.

Найдя выражение для частных производных и приравняв их нулю, получим систему двух уравнений с двумя неизвестными а и в. После упрощения получим

Решая эту систему уравнений методом Крамера, находим а и в.

Определитель системы:

Определитель а:

.

Определитель в:

.

Неизвестные a = (a/(, b = (b/(.

Аппроксимация эмпирической квадратичной функцией

Подставим в зависимость (7) выражение квадратичной функции. Получим

Величины а, в и с неизвестны. Найдя выражение для частных производных и приравняв их нулю, получим систему трех уравнений с тремя неизвестными а, в и с.

После упрощения получим:

Решая эту систему уравнений методом Крамера, находим а, в и с.

Определитель системы

Определитель а

Определитель в

Определитель с

Неизвестные a = (a/(, b = (b/(, c = (c/(.