Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Ульяновский Государственный Технический Университет

Кафедра “Основы проектирования машин”

ПОЯСНИТЕЛНАЯ ЗАПИСКА

К курсовому проекту по курсу

“Детали машин”

Студент ___________________________(___ Репин А. В. ___)

Факультет _______________________машиностроительный__

Группа _____________________________ТМд-31__________

Консультант _____________________(__ Демокритов В. Н._)

Ульяновск, 2007

Задание

| Ульяновский государственный технический университет Кафедра «ОПМ» |
| --- |
| Курсовой проект по курсу «Детали машин» | КП – 10 |
| 1. Спроектировать привод к цепному конвейеру по схеме (рис.1) с графиком нагрузки, данным на рисунке. Мощность на ведомой звездочке цепной передачи P3 и угловая скорость вращения ее (3 приведены в табл.1. Рис. 1 Таблица 1 |
| Величина | Варианты |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P3 , кВт (3 , рад/с | 5 3( | 5,5 3( | 6 3( | 6,5 3( | 7 3( | 7,5 4( | 8 4( | 8,5 4( | 9 4( | 9,5 4( |
| Представить расчетно–пояснительную записку с полным расчетом привода и чертежи формата А1: Редуктора - 1 лист; Рабочих чертежей деталей редуктора – основания корпуса, зубчатого колеса и его вала - 1 лист; Общий вид привода - 1 лист; Рама (плита) - 0,5 листа. |
| Фамилия, И.О. студента | Группа Тмд-31 | Дата выдачи |  |
| Репин А.В. |  |  |  |

Содержание

1. Кинематический расчёт привода							          4 2. Расчёт зубчатой конической передачи						          6

3. Расчёт ремённой передачи								        13

4. Расчет передач при помощи ЭВМ и выбор оптимального варианта	        15

5. Конструирование и расчёт валов, подшипников и шпоночных

соединений	                                                                                                   18

5.1. Предварительный расчёт диаметров валов и выбор подшипников      18

5.1.1. Тихоходный вал								        18

5.1.2. Быстроходный вал							        18

5.2. Тихоходный вал									        19

5.2.1. Расчёт вала на прочность					                  19

5.2.2. Расчёт вала на сопротивление пластическим деформациям         24

5.2.3. Расчёт вала на сопротивление усталости                                        24

5.2.4. Расчёт вала на жёсткость					                  26

5.2.5. Расчёт подшипников							        27

5.2.6. Расчёт шпоночных соединений			                            29

5.3. Быстроходный вал								        30

5.3.1. Расчёт вала на прочность					                  30

5.3.2. Расчёт вала на сопротивление пластическим деформациям         34

5.3.3. Расчёт вала на сопротивление усталости                                        35

5.3.4. Расчёт вала на жёсткость					                  36

5.3.5. Расчёт подшипников							        37

5.3.6. Расчёт шпоночных соединений			                            38

6. Конструкция и эксплуатация установки					        39

6.1. Конструкция редуктора.

Смазка зубчатого зацепления и подшипников				        39

6.2. Конструкция плиты								        40

6.3. Эксплуатация установки. Техника безопасности			        41

Список литературы								        	        42

# 1. Кинематический расчет привода

## 1.1. Общий КПД привода

КПД привода рассчитываем по формуле

где

-   КПД ремённой передачи;

-   КПД зубчатой конической передачи;

- КПД подшипников (в третьей степени, т.к. три пары подшипников);  - из источника [1, табл. 1.1].

1.2. Требуемая мощность электродвигателя

Мощность на выходном валу , т.к. коэффициент эквивалентности равен 1. Тогда мощность на входе:

кВт.

## 1.3. Выбор двигателя

Выбираем двигатель ближайшей большей мощности. Это двигатель 132М6/960,  ,  .	[1, табл. 24.9]

Номинальная частота вращения:   .

## 1.4. Найдем передаточное число привода

.

Разобьем общее передаточное число привода на передаточное число ремённой передачи  и передаточное число зубчатой конической передачи .

Возьмем  [1, табл. 1.2].

Тогда .

## 1.5. Проверка двигателя по условию пуска

Проверим двигатель по условию  где

, где

Значит

для данного двигателя условие пуска выполняется.

## 1.6. Крутящий момент на валах

## 1.7. Частоты вращения валов

2. Расчёт зубчатой конической передачи

### 2.1. Исходные данные

### 2.2. Выбор материала колес

По [1, табл. 2.1] выбираем:

материал колес: сталь 40Х;

термообработка: улучшение;

твердость шестерни:

твердость колеса:

предельные размеры заготовки:

### 2.3. Определение допустимых контактных напряжений

.

По [1, табл. 2.2] пределы выносливости:

- для шестерни

- для колеса

.

Коэффициент запаса прочности для зубчатых колёс с однородной структурой материала

Коэффициент долговечности  при условии , где  - число циклов, соответствующее перелому кривой усталости, определяют по средней твёрдости поверхностей зубьев:

Ресурс  (т.к. постоянный режим работы) передачи в числах циклов перемены напряжений при частоте вращения шестерни   и времени работы , ч:

где  - число вхождений в зацепление зуба рассчитываемого колеса за один его оборот (численно равно числу колёс, находящихся в зацеплении).

где L – число лет работы;  - коэффициент годового использования передачи (); - коэффициент суточного использования передачи ().

.

Следовательно:

;

.

При  принимают . Значит .

Коэффициент , учитывающий влияние окружной скорости: .

Коэффициент , учитывающий влияние шероховатости сопряжённых поверхностей зубьев: .

Значит допускаемые контактные напряжения:

- для шестерни

МПа;

- для колеса

МПа.

Допускаемое напряжение  для конических передач с прямыми зубьями равно меньшему из допускаемых напряжений шестерни  и колеса . Значит  МПа.

### 2.4. Определение допустимых напряжений изгиба

.

По [1, табл. 2.2] пределы выносливости:

- для шестерни

- для колеса

.

Коэффициент запаса прочности

Коэффициент долговечности  для улучшенных колёс, где  - число циклов, соответствующее перелому кривой усталости:

Назначенный ресурс  вычисляют так же, как и при расчётах по контактным напряжениям.

;

При  принимают . Значит .

Коэффициент , учитывающий влияние шероховатости сопряжённых поверхностей зубьев: .

Коэффициент , учитывает влияние двустороннего приложения нагрузки: .

Значит допускаемые напряжения изгиба:

- для шестерни

МПа;

- для колеса

МПа.

Значит  МПа.

### 2.5. Диаметр внешней делительной окружности шестерни

Предварительное значение диаметра внешней делительной окружности шестерни, мм:

,

где  - вращающий момент на шестерне (наибольший из длительно действующих), ;  - передаточное число.

Коэффициент  для прямозубых конических передач.

мм.

Окружная скорость  м/с.

Уточняем предварительно найденное значение диаметра внешней делительной окружности шестерни, мм:

Значение коэффициента  внутренней динамической нагрузки для прямозубых конических колёс выбирают [1, табл. 2.6], условно принимая их точность на одну степень грубее фактической, т.е. вместо фактической степени точности 7 для выбора коэффициента  принимают степень точности 8. Значит .

Коэффициент  учитывает неравномерность распределения нагрузки по длине контактной линии. С прямыми зубьями , который выбирается по [1, табл. 2.7] для цилиндрических зубчатых передач в зависимости от отношения , твёрдости зубчатых колёс и расположения передачи относительно опор. Но т.к. ширина зубчатого венца и диаметр шестерни ещё не определены, значение коэффициента     ближе всего.

Следовательно .

Значит:        мм.

### 2.6. Конусное расстояние и ширина зубчатого венца

Угол делительного конуса шестерни:

Внешнее конусное расстояние  мм.

Ширина зубчатого венца  мм.

### 2.7. Модуль передачи

Коэффициент  внутренней динамической нагрузки [1, табл. 2.9]: .

Коэффициент  учитывает неравномерность распределения напряжений у основания зубьев по ширине зубчатого венца. Для конических передач с прямыми зубьями , где

.

Коэффициент  для прямозубых колёс.

Значит:  мм.

### 2.8. Числа зубьев

- шестерни          ;

- колеса

### 2.9. Фактическое передаточное число

### 2.10. Окончательное значения размеров колёс

Углы делительных конусов шестерни и колеса:

Делительные диаметры шестерни и колеса:

мм;

мм.

Внешние диаметры колёс:

мм;

мм,

где  - коэффициенты смещения (т.к. в [1, табл. 2.12] таких как у нас значений  нет, то значения  и  округляем в большую сторону).

### 2.11. Размеры заготовки колёс

мм  мм;

мм  мм.

Условия пригодности заготовок выполняются.

### 2.12. Силы в зацеплении

Окружная сила на среднем диаметре шестерни:

, где

мм;

Н.

Осевая сила на шестерне:

Н.

Радиальная сила на шестерне:

Н.

Осевая сила на колесе:  Н.

Радиальная сила на колесе:  Н.

### 2.13. Проверка зубьев колёс по контактным напряжениям

МПа;

МПа  МПа.

### 2.14. Проверка зубьев колёс по напряжениям изгиба

Напряжение изгиба в зубьях колеса:

.

Напряжение изгиба в зубьях шестерни:

,

где и  - коэффициенты, учитывающие форму зуба и концентрацию напряжений. Их принимают по [1, табл. 2.10] в зависимости от коэффициента смещения и приведённого числа зубьев:

Значит:  и .

Напряжение изгиба в зубьях колеса:

МПа  МПа.

Напряжение изгиба в зубьях шестерни:

МПа  МПа.

### 2.15. Проверочный расчёт на прочность зубьев при действии пиковой нагрузки

(из рис.1). Значит коэффициент перегрузки:

Проверка зубьев колёс на контактную прочность при кратковременном действии пикового момента.

МПа  МПа,

где  МПа (для улучшенных сталей).

Проверка зубьев колёс на прочность по напряжениям изгиба при кратковременном действии пикового момента.

МПа  МПа,

где  (т.к. и колесо и шестерня состоят из одного материала), где  - максимально возможное значение коэффициента долговечности ( для улучшенных сталей);  - коэффициент влияния частоты приложения пиковой нагрузки;  - коэффициент запаса прочности.

МПа

Все условия прочности соблюдаются.

# 3. Расчет ременной передачи

## 3.1. Исходные данные

;   ;  .

## 3.2. Выбор типа ремня

Выбираем резинотканевый ремень из ткани Б-800, т.к. этот тип ремня применяют для ременных передач, эксплуатируемых в условиях нормальной температуры и влажности, в закрытых помещениях и на открытом воздухе, не загрязненном парами нефтепродуктов, щелочей и прочих активных примесей.

## 3.3. Диаметр ведущего шкива

мм.

Ближайшее стандартное значение по [2, табл. 9.1]:  мм.

## 3.4. Диаметр ведомого шкива

мм.

## 3.5. Оптимальное значение межосевого расстояния

мм.

## 3.6. Угол обхвата ведущего шкива

мм.

## 3.7. Скорость ремня

м/с.

## 3.8. Тяговая сила на всю ширину ремня

Н.

## 3.9. Число прокладок в ремне

,

где  - ширина ремня, мм;  - допускаемая рабочая нагрузка прокладки, Н/мм ширины.

,

где  Н/мм ширины (его значения приведены в [2, табл. 9.2]);

- коэффициент, учитывающий влияние угла обхвата меньшего шкива;  - коэффициент, учитывающий влияние режима работы (его значения приведены в [2, табл. 9.3]);  - коэффициент, учитывающий расположение передачи (примем );  - коэффициент, учитывающий влияние скорости ремня.

Вычисляем коэффициенты:

;

.

Значит:                       Н/мм.

По [2, табл. 9.2] намечаем предварительно число прокладок рассчитываемого ремня, толщина ремня  должна быть не больше :

.

Так как толщина прокладки ремня из хлопчатобумажной ткани Б-800 равна 1,5 мм, то количество прокладок не должно превышать

.

## 3.10. Определение ширины ремня

мм.

Ближайшее значение  по ГОСТ 23831 – 79 (по [2, табл. 9.1]):  мм.

4. Расчет передач при помощи ЭВМ

и выбор оптимального варианта

Этот раздел курсового проекта относится к исследованию конической зубчатой передачи и поиску оптимального варианта при помощи ЭВМ, а также обработке полученных результатов.

Исследования при помощи ЭВМ проводятся в три этапа. На первом этапе производится внесение данных кинематического расчета, их машинная обработка и тестирование результатов ручного счета. В итоге выдается заключение о соответствии полученных в кинематических расчетах результатов исходным данным.

На втором этапе проводится диалоговое исследование, целью которого является определение наилучшего варианта путем перебора различных данных. В нашем случае для одноступенчатого редуктора были учтены изменения следующих данных: числа зубьев шестерни и коэффициента ширины колеса. Результатом является вывод на экран из всех перебранных вариантов двух наилучших: по суммарной стоимости передач и по наименьшему габариту.

На третьем, заключительном этапе, производились автоисследования оптимальных параметров передачи. В соответствии с заданием - провести расширенные исследования при помощи ЭВМ, - мною были подвержены к учету и рассмотрению следующие величины: материал шестерни и колеса, число зубьев шестерни и коэффициент ширины колеса.

Файл печати: 1101.17

РАСЧЕТ КОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ

======================================

Выполнил студент: Repin группы TMd-31 дата 17.3.107

Исходные данные: tk=530.8 Нм nk= 90.0 мин-1 uk= 4.27 nst=5,5

Тестовая проверка ручного варианта расчета передачи

*******************************************************

По результатам ручного расчета введено:

допускаемое контактное напряжение ghd,МПа -  575

число зубьев колеса z2 - 171

внешний окружной модуль mte,мм -  2.3

внешнее конусное расстояние Re,мм -  199

=======================================================

Диагностика ошибок:

допуск.контактное напряжение подсчитано неверно

принятый модуль mte не проходит по условию прочности

====================================================================

Тестовый  | z1| wbr| z2| mte| bw| Re | gh | ghd| de2| mz |  czz  |

расчет   |-------------------------------------------------------

на ЭВМ   | 40 0.80 171  2.5 176  220  421  450  428  221  686934

--------------------------------------------------------------------

Диалоговое исследование оптимальных параметров передачи

**************************************************************************

В области uk= 4.27 nst=5,5 z1=17; 19; 21; 23; 25; 40;  wbr=0.2...0.5

=====================================================================

Оптим.вариант| z1|  wbr |  z2|  mte|  bw |   Re |  gh  |  ghd |   de2  | mz |  czz  |

--------------------------------------------------------------------------------------------------

по стоимости|   25  0.20  107  4.5    49    247   412   450    482    84   305555

--------------------------------------------------------------------------------------------------

по габаритам|   23  0.50   98   4.0   101    201  447   450    392   110  371102

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Автоисследование оптимальных параметров передачи

***************************************************************************

uk= 4.27 tk=530.8 nk= 90.0 nst=5,5 z1=17...40 wbr=0.20...0.50

=====================================================================

Оптим.вариант| z1|  wbr |  z2 |  mte |  bw |  Re  |  gh  |  ghd |  de2 |  mz |  czz  |

--------------------------------------------------------------------------------------------------

по стоимости|   24   0.20  102   4.5     47   236   440   450    459    74     275840

--------------------------------------------------------------------------------------------------

по габаритам|   23   0.50   98    4.0    101   201  447   450    392    110    371102

--------------------------------------------------------------------------------------------------

***************************************************************************

uk= 4.27 tk=530.8 nk= 90.0 nst=5,6 z1=17...40 wbr=0.20...0.50

Оптим.вариант | z1|  wbr |  z2 |  mte |  bw |  Re  |  gh  |  ghd |  de2 |  mz |  czz  |

---------------------------------------------------------------------------------------------------

по стоимости  | 21   0.20   90    4.0     37   185    656   676    360    36   148136

---------------------------------------------------------------------------------------------------

по габаритам  | 19   0.40   81    4.0     67   166    668   676    324    51    187110

---------------------------------------------------------------------------------------------------

***************************************************************************

uk= 4.27 tk=530.8 nk= 90.0 nst=5,7 z1=17...40 wbr=0.20...0.50

=====================================================================

Оптим.вариант| z1|  wbr |  z2 |  mte |  bw |  Re  |  gh  |  ghd |  de2 |  mz |  czz  ||

--------------------------------------------------------------------------------------------------

по стоимости|   22   0.20   94    4.0    39    193   615   640    376    41    162045

--------------------------------------------------------------------------------------------------

по габаритам|   32   0.30  137   2.5    53    176   640   640    342    45    178910

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Конец

В заключении данных исследований проводится анализ полученных на ЭВМ значений. Определяется суммарная стоимость передач и наименьший габаритный размер для каждого материала. Далее строятся кривые распределения стоимости и габаритов, и выбирается наилучший вариант. Таковым считаю случай:

По [1, табл. 2.1] выбираем:

материал колес: сталь 40Х;

термообработка шестерни: улучшение;

термообработка колеса: объёмная закалка.

Оптим.вариант | z1|  wbr |  z2 |  mte |  bw |  Re  |  gh  |  ghd |  de2 |  mz |  czz  |

---------------------------------------------------------------------------------------------------

по габаритам  |    21   0.20   90    4.0     37   185   656   676    360    36   148136

---------------------------------------------------------------------------------------------------

При этом выбор оптимального варианта по стоимости, а не по габаритам обосновываю тем, что мы получаем значительный выигрыш в стоимости при незначительной разнице в габаритах.

### Окончательное значения размеров колёс

Углы делительных конусов шестерни и колеса:

Делительные диаметры шестерни и колеса:

мм;

мм.

Внешние диаметры колёс:

мм;

мм,

где  - коэффициенты смещения (т.к. в [1, табл. 2.12] таких как у нас значений  нет, то значения  и  округляем в большую сторону).

### Силы в зацеплении

Окружная сила на среднем диаметре шестерни:

, где

мм;

Н.

Осевая сила на шестерне:

Н.

Радиальная сила на шестерне:

Н.

Осевая сила на колесе:  Н.

Радиальная сила на колесе:  Н.

5. Конструирование и расчёт валов, подшипников

и шпоночных соединений.

5.1. Предварительный расчёт диаметров валов и выбор подшипников.

# 5.1.1. Тихоходный вал.

Определим диаметры и длины ступеней быстроходного вала. Все полученные значения округлим до ближайших стандартных из ряда Ra40.

1-я ступень: мм     мм

2-я ступень: мм     мм

3-я ступень: мм     мм

4-я ступень: мм     мм

5-я ступень: мм     мм

Предварительно выбираем роликовые конические однорядные подшипники средней серии 7310А.

# 5.1.2. Быстроходный вал.

Определим диаметры и длины ступеней быстроходного вала. Все полученные значения округлим до ближайших стандартных из ряда Ra40.

1-я ступень: шестерня  мм     мм

2-я ступень: мм     мм

3-я ступень: мм     мм

4-я ступень: резьба мм     мм

5-я ступень: мм     мм

6-я ступень: мм     мм

Предварительно выбираем роликовые конические однорядные подшипники средней серии 7310А.

5.2. Тихоходный вал.

Материал вала.

Для конструирования вала выбираем сталь 40Х: , , , .

5.2.1. Расчёт вала на прочность.

1) Реакции опор.

Реакции опор в горизонтальной плоскости:

# Проверка:

Реакции опор в вертикальной плоскости:

Рис.1. Эскиз, расчётная схема и эпюры изгибающих и крутящего моментов тихоходного вала

# Проверка:

2) Эпюры изгибающих моментов.

Изгибающие моменты в вертикальной плоскости:

Если

Если

Если

Если

Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости:

Если

Если

Если

Если

Если

Если

Крутящий момент в сечении вала равняется сумме внешних крутящих моментов. Крутящий момент на участках и  равен:

Суммарные изгибающие моменты.

3)Опасные сечения вала.

На эскизе вала намечаем предположительно опасные сечения и сопоставляем их между собой, используя эпюры моментов. (7 опасных сечений).

Сечение 1 и сечение 4 одинаковы. Т.к. сечение 4 более нагружено, рассматриваем его.

В сечении 2:

В сечении 3:

В сечении 4:

В сечении 5:

В сечении 6:

В сечении 7:

4) Эквивалентные напряжения в сечениях вала.

Сечение 2: участок вала с шестерней:  ;

Сечение 3: участок вала , ослаблен канавкой глубиной

Сечение 4: участок вала , ослаблен канавкой глубиной

Сечение 5: участок вала , ослаблен канавкой глубиной

# Сечение 6: участок вала , ослабленный шпоночным пазом: ;

# Сечение 7: участок вала , ослабленный шпоночным пазом: ;

# 5) Номинальные значения изгиба и кручения в сечениях вала.

6) Определяем эквивалентные напряжения в сечениях вала:

5.2.2. Расчёт вала на сопротивление пластическим деформациям.

Сечение 5: Напряжение в опасном сечении вала при кратковременной нагрузке по формуле

Коэффициент запаса по пределу текучести материала вала по формуле , допускаемое значение коэффициента запаса по пределу текучести определяем по пределу пластичности  материала вала, применяя линейную интерполяцию:

Условие прочности вала по сопротивлению пластическим деформациям выполняется:

5.2.3. Расчёт вала на сопротивление усталости.

Для расчёта на сопротивление усталости выбираем сечение 5.

Сечение 5: Средние напряжения цикла и амплитуды напряжений:

Коэффициенты влияния абсолютного размера поперечного сечения, проходящего по канавке диаметром  вала из легированной стали при изгибе и кручении:

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений в ступенчатом переходе с радиусом закругления  [2 по табл.3.5] для

При изгибе  при кручении

Отношение коэффициентов в ступенчатом переходе:

При изгибе      при кручении

Отношение коэффициентов, учитывающих снижение сопротивления усталости вала у торца насаженной с натягом полумуфты:

При изгибе:

(т.к. )

При кручении:

Коэффициенты влияния шероховатости поверхности канавки:

При изгибе

При кручении

Коэффициент влияния поверхностного упрочнения для участка вала без упрочнения

Коэффициенты влияния среднего напряжения цикла соответственно при изгибе и кручении:

Пределы выносливости гладких образцов из стали 40Х при изгибе и кручении с симметричными циклами:

Коэффициенты запаса прочности.

По нормальным напряжениям:

По касательным напряжениям:

Коэффициент запаса прочности по усталости при совместном действии напряжений изгиба и кручения:

Условие прочности сечения 5 по сопротивлению усталости выполняется:

5.2.4. Расчёт вала на жёсткость.

Определяем осевой момент инерции сечения между подшипниками:

Осевой момент сечения эквивалентного вала:

Рис.2. Расчётная схема тихоходного вала

Для стали 40Х модуль упругости  ;

Угол поворота оси вала на опоре 1:

в горизонтальной плоскости

в вертикальной плоскости

Полный угол

Угол поворота оси вала на опоре 2:

в горизонтальной плоскости

в вертикальной плоскости

Полный угол

Углы поворота оси вала на опорах 1 и 2 меньше допускаемого значения угла поворота под роликовыми коническими подшипниками

# 5.2.5. Расчёт подшипников.

Предварительно выбираем роликовые конические однорядные подшипники средней серии 7310А, у которых

Силы в зацеплении:

Суммарные радиальные реакции:

# Осевые составляющие от радиальных нагрузок:

# Расчётные осевые нагрузки на подшипники:

Проверка: .

# Из двух подшипников установленных на валу более нагружен 2 подшипник.

Эквивалентная динамическая нагрузка подшипника 2:

где V = 1 при вращении внутреннего кольца подшипника по отношению к направлению радиальной нагрузки;

KБ = 1,4 по табл. 5.4 [4, c.13] для редукторов;

KТ = 1 при t < 1000C;

X=0,4 и Y=1,937 выбраны по табл. 5.3 [4, c.12]:

при

Коэффициент эквивалентных динамических нагрузок по формуле:

Эквивалентная  динамическая нагрузка подшипника 2 при переменном режиме нагружения по формуле

Расчетный ресурс подшипника 1 при вероятности безотказной работы 0,9

где 	т = 10/3 для роликоподшипников;

а1 = 1 по табл. 5.1 [4, c.10] для вероятности безотказной работы 0,9;

а23 = 0,6 по табл. 5.2 [4, c.11] для обычных условий применения.

Это значение больше требуемого ресурса 35040 ч.

# 5.2.6. Расчёт шпоночных соединений.

- Соединение вала с зубчатым колесом.

Вращающий момент передается призматической шпонкой с закругленными торцами. Для  выбираем призматическую шпонку шириной , высотой , длиной , с глубиной паза вала , с глубиной паза зубчатого колеса .

Рабочая длина шпонки:

.

Номинальное давление на поверхности контакта боковой грани шпонки с пазом ступицы по формуле:

Допускаемые давления в неподвижном соединении со стандартной шпонкой при переходной посадке стальной ступицы на стальной вал из табл.2.1 [3, c.6]

# Условие износостойкости шпоночного соединения

выполняется.

# Условие прочности на смятие шпоночного соединения

выполняется.

- Соединение вала с полумуфтой.

Вращающий момент передается призматической шпонкой с одним плоским и другим закругленным торцами. Для  выбираем призматическую шпонку шириной , высотой , длиной , с глубиной паза вала , с глубиной паза полумуфты .

Рабочая длина шпонки:

.

Номинальное давление на поверхности контакта боковой грани шпонки с пазом ступицы по формуле:

Допускаемые давления в неподвижном соединении со стандартной шпонкой при переходной посадке стальной ступицы на стальной вал из табл.2.1 [3, c.6]

# Условие износостойкости шпоночного соединения

выполняется.

# Условие прочности на смятие шпоночного соединения

выполняется.

5.3. Быстроходный вал.

Материал вала.

Для конструирования вала выбираем сталь 40Х: , , , .

5.3.1. Расчёт вала на прочность.

1) Реакции опор.

Реакции опор в горизонталной плоскости:

# Проверка:

Рис.3. Эскиз, расчётная схема и эпюры изгибающих и крутящего моментов быстроходного вала

Реакции опор в вертикальной плоскости:

# Проверка:

2) Эпюры изгибающих моментов.

Изгибающие моменты в вертикальной плоскости:

Если

Если

Если

Если

Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости:

Если

Если

Если

Если

Если

Если

Крутящий момент в сечении вала равняется сумме внешних крутящих моментов. Крутящий момент равен:

Суммарные изгибающие моменты.

3)Опасные сечения вала.

На эскизе вала намечаем предположительно опасные сечения и сопоставляем их между собой, используя эпюры моментов. (4 опасных сечения).

В сечении 1:

В сечении 2:

В сечении 3:

В сечении 4:

4) Эквивалентные напряжения в сечениях вала.

# Сечение 1: участок вала , ослабленный шпоночным пазом: ;

Сечение 2: участок вала , ослаблен канавкой глубиной

Сечение 3: участок вала , ослаблен канавкой глубиной

Сечение 4: участок вала с шестерней. Примем его за целый вал с

# 5) Номинальные значения изгиба и кручения в сечениях вала.

6) Определяем эквивалентные напряжения в сечениях вала:

5.3.2. Расчёт вала на сопротивление пластическим деформациям.

Сечение 1: Напряжение в опасном сечении вала при кратковременной нагрузке по формуле

Коэффициент запаса по пределу текучести материала вала по формуле , допускаемое значение коэффициента запаса по пределу текучести определяем по пределу пластичности  материала вала, применяя линейную интерполяцию:

Условие прочности вала по сопротивлению пластическим деформациям выполняется:

5.3.3. Расчёт вала на сопротивление усталости.

Для расчёта на сопротивление усталости выбираем сечение 2, т.к. в сечении 1 не действует изгибающий момент.

Сечение 2: Средние напряжения цикла и амплитуды напряжений:

Коэффициенты влияния абсолютного размера поперечного сечения, проходящего по канавке диаметром  вала из легированной стали при изгибе и кручении:

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений в ступенчатом переходе с радиусом закругления  [2 по табл.3.5] для

При изгибе  при кручении

Отношение коэффициентов в ступенчатом переходе:

При изгибе      при кручении

Отношение коэффициентов, учитывающих снижение сопротивления усталости вала у торца насаженной с натягом полумуфты:

При изгибе:

(т.к. )

При кручении:

Коэффициенты влияния шероховатости поверхности канавки:

При изгибе

При кручении

Коэффициент влияния поверхностного упрочнения для участка вала без упрочнения

Коэффициенты влияния среднего напряжения цикла соответственно при изгибе и кручении:

Пределы выносливости гладких образцов из стали 40Х при изгибе и кручении с симметричными циклами:

Коэффициенты запаса прочности.

По нормальным напряжениям:

По касательным напряжениям:

Коэффициент запаса прочности по усталости при совместном действии напряжений изгиба и кручения:

Условие прочности сечения 2 по сопротивлению усталости выполняется:

5.3.4. Расчёт вала на жёсткость.

Определяем осевой момент инерции сечения между подшипниками:

Осевой момент сечения эквивалентного вала:

Рис.4. Расчётная схема быстроходного вала

Для стали 40Х модуль упругости  ;

Угол поворота оси вала на опоре 1:

в горизонтальной плоскости

в вертикальной плоскости

Полный угол

Угол поворота оси вала на опоре 2:

в горизонтальной плоскости

в вертикальной плоскости

Полный угол

Углы поворота оси вала на опорах 1 и 2 меньше допускаемого значения угла поворота под роликовыми коническими подшипниками

# 5.3.5. Расчёт подшипников.

Предварительно выбираем роликовые конические однорядные подшипники средней серии 7309А, у которых

Силы в зацеплении:

Суммарные радиальные реакции:

# Осевые составляющие от радиальных нагрузок:

# Расчётные осевые нагрузки на подшипники:

Проверка: .

# Из двух подшипников установленных на валу более нагружен 2 подшипник.

Эквивалентная динамическая нагрузка подшипника 2:

где V = 1 при вращении внутреннего кольца подшипника по отношению к направлению радиальной нагрузки;

KБ = 1,4 по табл. 5.4 [4, c.13] для редукторов;

KТ = 1 при t < 1000C;

X=0,4 и Y=1,7 выбраны по табл. 5.3 [4, c.12]:

при

Коэффициент эквивалентных динамических нагрузок по формуле:

Эквивалентная  динамическая нагрузка подшипника 2 при переменном режиме нагружения по формуле

Расчетный ресурс подшипника 1 при вероятности безотказной работы 0,9

где 	т = 10/3 для роликоподшипников;

а1 = 1 по табл. 5.1 [4, c.10] для вероятности безотказной работы 0,9;

а23 = 0,6 по табл. 5.2 [4, c.11] для обычных условий применения.

Это значение больше требуемого ресурса 35040 ч.

# 5.3.6. Расчёт шпоночных соединений.

Соединение вала с полумуфтой.

Вращающий момент передается призматической шпонкой с одним плоским и другим закругленным торцами. Для  выбираем призматическую шпонку шириной , высотой , длиной , с глубиной паза вала , с глубиной паза полумуфты .

Рабочая длина шпонки:

.

Номинальное давление на поверхности контакта боковой грани шпонки с пазом ступицы по формуле:

Допускаемые давления в неподвижном соединении со стандартной шпонкой при переходной посадке стальной ступицы на стальной вал из табл.2.1 [3, c.6]

# Условие износостойкости шпоночного соединения

выполняется.

# Условие прочности на смятие шпоночного соединения

выполняется.

6. Конструкция и эксплуатация установки

6.1. Конструкция редуктора. Смазка зубчатого зацепления и подшипников.

В данном курсовом проекте представлен расчет привода цепного транспортера. Привод состоит из электродвигателя, одноступенчатого цилиндрического редуктора. Редуктор представляет собой одноступенчатую косозубую цилиндрическую передачу.

Рассчитываем основные размеры редуктора:

Толщина стенки крышки:

принимаем

Болты для крепления крышки с корпусом:

принимаем d = 16 мм.

Диаметры штифтов:

принимаем

Диаметры болтов и их число для крепления редуктора к плите:

принимаем

Для смазывания передачи применяется картерная система смазки. В корпус редуктора заливается масло так, чтобы венец конического колеса был в него погружен на всю свою ширину. Колеса при вращении увлекают масло, разбрызгивая его внутри корпуса. Масло попадает на внутренние стенки корпуса, откуда стекает в нижнюю его часть. Внутри корпуса образуется взвесь частиц масла в воздухе, которая покрывает поверхность расположенных внутри корпуса деталей. Для смазывания подшипников качения установленных на валу конической шестерни на фланце корпуса в области разъёма выполнена канавка служащая масляным каналом, на стакане выполнена проточка и просверлено сквозное отверстие, а на крышке корпуса выполнен скос. Масло разбрызгиваемое шестерней стекает по стенкам редуктора попадая в канавку, затем через отверстие к подшипникам.

Выбор смазочного материала основан на опыте эксплуатации. Принцип назначения масла следующий: чем выше окружная скорость колеса, тем меньше должна быть вязкость масла и чем выше контактные давления в зацеплении, тем большей вязкостью должно обладать масло. Поэтому требуемую вязкость масла определяют от контактного напряжения и окружной скорости колес [1, табл. 11.1, стр. 173]. По [1, табл. 11.2, стр. 173] выбирают марку масла для смазывания зубчатых передач.

Для одноступенчатого редуктора при окружной скорости до 2 м/с и контактных напряжениях 600...1000 МПа находим рекомендуемую кинематическую вязкость 60 мм2/ с. Используем масло марки: И-Г-А-46.

Объем масла, необходимый для нормальной работы редуктора:

Ввиду малости h, принимаем конструктивно h=25 мм.

Уровень масла корректировать по меткам на указателе уровня масла.

6.2. Конструкция плиты

При монтаже приводов, состоящих из электродвигателя и редуктора, должны быть выдержаны определенные требования точности относительного положения узлов. Для этого узлы привода устанавливают на сварных рамах или литых плитах.

При единичном производстве экономически выгоднее применять рамы, а при серийном выпуске изделий выгоднее применять плиты. В данном случае выпуск мелкосерийный, однако, требуемую высоту выходного вала редуктора невозможно обеспечить конструкцией плиты, поэтому для данного привода изготавливается сварная рама.

Рамы изготавливают путем сваривания стального прокатного сортамента, а именно: полос, швеллеров, уголков и пр. Размеры рамы определяются конструктивно, руководствуясь компоновкой устанавливаемых на ней узлов.

Раму крепят к полу фундаментными болтами, которые размещают на бобышках приваренных к полкам стоек. С целью повышения жесткости высоких рам бобышки выполняют высокими, для жестких рам достаточно косых шайб.

6.3. Эксплуатация установки. Техника безопасности.

Данная установка предназначена для привода цепного транспортера. При эксплуатации установки необходимо:

–  проверять уровень масла и при необходимости долить нужное количество;

–  при выработке масла заменить его новым;

–  периодически проверять крепеж агрегатов привода на случай отвинчивания болтов и винтов.

Для предотвращения растекания масла при его замене и сливе используется сливное отверстие с "бородой". Данная конструкция сливного отверстия не позволяет маслу растекаться по наружной поверхности корпуса. Это позволяет намного уменьшить возможность растекания масла.

Необходимо заземлить двигатель конвейера. Все подвижные части закрыть кожухами.

# Список литературы

1. Дунаев П.В. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие для студ. техн. спец. вузов / П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 496 с.

2. Чернавский С.А. Проектирование механических передач: Учебно-справочное пособие для втузов / С.А.Чернавский, Г.А.Снесарев, Б.С.Козинцев и др. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:Машиностроение, 1984. – 560 с.

3. Расчёт и конструирование валов: Методические указания / Сост. В.И. Тарханов.- Ульяновск: УлПИ, 1994.-40 с.

4. Шпоночные и шлицевые соединения: Методические указания / Сост. В.И. Тарханов Ульяновск: УлГТУ, 1995.- 32 с.

4. Расчёт и выбор подшипников качения: Методические указания 2-е изд., перераб. / Сост. В.И. Тарханов Ульяновск; УлПИ, 1993.- 60 с.

5. Проектирование механических передач: Учебно-справочое пособие для втузов / Чернавский С.А., Снесарев Г.А., Козинцов Б.С. и др.- 5-е изд., перераб. идоп.-М.: Машиностроение, 1984.- 560 с., ил.

6. Расчёт зубчатых и червячных передач: Учебно-справочое пособие для втузов / Демокритов В.Н., Ерепов А.И., Лагунов К.Ф. и др.- Ульяновск: УлГТУ, 1991.- 112 с.